Доклад

об экологической ситуации в Челябинской области за 2016 год

1. Климатические особенности Челябинской области

Челябинская область расположена почти в центре громадного материка Евразии, к востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и океанов, прежде всего от Атлантики.

По общим характеристикам климат Челябинской области относится к умеренному континентальному. Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. 2066 часов солнце светит на территории области, это на 481 час больше, чем над Москвой.

Количество и распределение осадков в течение всего года определяется главным образом прохождением циклонов над территорией области. Больше осадков выпадает в пределах горной части области (Златоуст - 704 мм), меньше - в лесостепном Зауралье (Челябинск - 439 мм), а еще меньше в степной зоне на юге области (Бреды – 351 мм). Но бывают и исключения: 18 августа 1998 года в Челябинске (Коркино) за 1 час выпало 45 мм осадков, а метеостанция Карталы 18 июля 1998 года за 3 часа зафиксировала количество осадков 61 мм.

Ветровой режим на территории области зависит от особенности размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В январе - мае, в основном, преобладают ветры южного и юго-западного направления со средней скоростью 3-4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с. В июне-августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16-25 м/с, в Троицке и Златоусте (16.06.1978 г. и 17.04.1980 г.) была отмечена максимальная скорость ветра - 40 м/с. В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная- 18-28 м/с.

Среднемесячное значение атмосферного давления в течение года колеблется от 737 до 745 мм рт. ст. Самое низкое давление, зарегистрированное на территории области, составило 651 мм рт. ст. (январь 1981 года), а самое высокое - 773 мм рт. ст. (ноябрь 1987 года)

Сложный рельеф, большая протяженность с севера на юг позволяют в области выделить 3 зоны, различающиеся как по рельефу, так и по климатическим характеристикам: горно-лесная, лесостепная и степная.

Климат горно-лесной зоны прохладный и влажный. Температурный режим меняется в зависимости от рельефа. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и продолжительная снежная зима. Постоянный снежный покров образуется в период с 25 октября по 5 ноября и залегает он до конца апреля, а в отдельные годы снежный покров сохраняется до 10-15 мая. Высота снежного покрова достигает 60-90 см. В течение 40-60 дней наблюдаются метели, общая их продолжительность составляет 300-465 часов. Самым холодным месяцем является январь. При средней температуре минус 15-16°С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки минус 44-48°С. В то же время в январе 1949 и 2002 годов средняя температура равнялась минус 8-9° С. Абсолютный минимум температуры воздуха был зафиксирован 1 января 1979 года в г. Нязепетровске - минус 52,1°С. Самый теплый месяц - июль со средней температурой воздуха плюс 15-17°С. В 1926 и 1973 годах столбик термометра не поднимался выше плюс 12-13°С, а в 1931 и 1989 годах средняя температура равнялась плюс 20-21°С. Абсолютный максимум температуры воздуха за лето в этом районе достигал плюс 37-38°С. В течение года здесь выпадает 580-680 мм осадков. В сухие годы сумма осадков не превышала 310-400 мм (1883, 1934, 1975 годы). Во влажные годы количество осадков возрастает до 890-940 мм (1943, 1990 годы). Самым дождливым месяцем является июль, а самым сухим - февраль. Самый сильный ливневый дождь прошел в г.Нязепетровске - за сутки выпало 137 мм осадков (17 августа 1963 года).

Климат лесостепной зоны теплый, с достаточно холодной и снежной зимой. Постоянный снежный покров образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10-15 см меньше. Метели наблюдаются в течение 30-35 дней, общей продолжительностью 220-270 часов. Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. Средняя температура января равняется минус 15,5-17,5°С. В суровые зимы она может опускаться до минус 25-29°С (1969, 1972 годы), а в отдельные годы средняя температура января равнялась 
минус 8-9°С (1949, 1971, 1983, 2002 годы). Абсолютный минимум температуры воздуха достигал минус 42-49°С. Средняя температура воздуха в июле равняется плюс 18-19°С. Абсолютный максимум температуры отмечен 29 июля 1952 года: в Южноуральске - плюс 42,0°С. Годовое количество осадков равняется 410-450 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль. Дождливым был июль 1915, 1957,1961 и 1994 годов - выпало 180-215 мм. Сухим оказался июль 1914, 1958, 1989 и 1995 годов - сумма осадков составила 7-12 мм.

Климат степной зоны очень теплый и засушливый. Зима здесь холодная, с сильными морозами, метелями, которые наблюдаются в течение 40-50 дней (350-450 часов), вызывая сильный перенос снега. Снежный покров устанавливается в середине ноября, а иногда - в середине декабря. 
К 15 апреля снег обычно сходит. В течение зимы высота снежного покрова увеличивается медленно, Только в январе она достигает высоты 20-25 см, наибольшая высота снега не превышает 35 см. Средняя температура января минус 17-18°С. В 1969 году январская температура равнялась минус 26-28°С. Январь 1948, 1971, 1983 и 2002 годов был очень теплым, среднемесячная температура составила минус 8-10°С. В суровые зимы минимальная температура воздуха опускается до минус 44-46°С. Глубина промерзания почвы составляет 110-150 см. В малоснежные и суровые зимы почва промерзает до 170-260 см. Осадков за год выпадает 350-400 мм, 75 % - в теплый период года. Сухим был июль 1975 и 1995 годов, когда осадков выпало всего 1-10 мм. А в июле 1941, 1966 и 1999 годов сумма осадков достигала 180-205 мм.

2. Атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2016 году на территории Челябинской области составили: 597,484 тыс. тонн, что на 29,4 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году (626,889 тыс. тонн).

Количество объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ на территории Челябинской области, составило 551 единицу. Количество организаций, имеющих установленные нормативы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух составляет 397 единиц.

Таблица 1. Количество объектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в 2016 году

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, для которых установлены нормативы предельно допустимых выбросов | шт. | 397 |
| Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, которые не превысили годовые нормативы выбросов | шт. | 834 |

В 2016 году продолжилось снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. За отчетный год организациями, действующими на территории Челябинской области, было выброшено в атмосферу 597,484 тыс. тонн загрязняющих веществ, что составило 15,4 % от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников или 95,3 % к уровню прошлого года.

На очистные сооружения поступило 3392,15 тыс. тонн загрязняющих веществ (76,4 % от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения), из них было уловлено и обезврежено 3 284,083 тыс. тонн (84,6 % от поступивших на очистные сооружения).

По видам экономической деятельности, наносящим наибольший вред окружающей среде, выделяются обрабатывающие производства. Выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ по этим организациям в 2016 году составили 2 211,9 тыс. тонн (56,9% от выбросов по всем видам экономической деятельности); в организациях, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, выбросы в атмосферу составили 1579,1 тыс. тонн (40,7%), при добыче полезных ископаемых – 46,95 тыс. тонн (1,2%); выбросы транспорта и связи – 27,458 тыс. тонн (0,7%); выбросы от сельского и лесного хозяйства – 7,34 тыс. тонн (0,18%). На долю хозяйствующих субъектов с другими видами экономической деятельности, действующих на территории Челябинской области, приходится 4,59 тыс. тонн загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (0,12%).

В целом по Челябинской области снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2016 году (597,484 тыс. тонн) в сравнении с 2015 годом (626,889 тыс. тонн) на 4,7% произошло за счет выполнения природоохранных мероприятий промышленными предприятиями, в том числе: ОАО «ММК», филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ЗАО «Карабашмедь», филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, ПАО «Челябинский цинковый завод».

Таблица 2. Выбросы от стационарных источников по Челябинской области и по городам Челябинской области в 2016 году

| Загрязняющие вещества | Ед. изм. | Всего за 2016 год | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. тонн | 3 881,567 | 3 392,152 | 3 284,084 | 597,484 |
| в том числе: |
| Троицк | тыс. тонн | 797,551 | 770,118 | 754,201 | 43,351 |
| Челябинск |  | 777,639 | 654,8 | 629,410 | 148,229 |
| Магнитогорск |  | 568,751 | 374,177 | 356,989 | 211,762 |
| Южноуральск |  | 362,828 | 358,81 | 341,050 | 21,778 |
| Карабаш |  | 255,962 | 249,846 | 249,641 | 6,321 |
| Верхнеуфалейский |  | 142,517 | 85,275 | 81,068 | 61,449 |
| Копейск |  | 34,396 | 31,587 | 31,415 | 2,981 |
| Миасс |  | 11,508 | 7,126 | 6,019 | 5,489 |
| Златоуст |  | 4,449 | 0,888 | 0,787 | 3,662 |
| Кыштым |  | 2,98 | 1,385 | 1,301 | 1,679 |
| Чебаркуль |  | 1,009 | 0,192 | 0,173 | 0,836 |
| Усть-Катав |  | 0,628 | 0,261 | 0,226 | 0,402 |

Таблица 3. Количество наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников*

| Загрязняющие вещества, тысяч тонн | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 4582,057 | 4550,561 | 4460,774 | 4095,553 | 3763,244 | 3881,567 |
| твердые вещества | 3937,767 | 3891,418 | 3808,659 | 3484,881 | 3138,207 | 3090,282 |
| газообразные и жидкие вещества, из них: | 644,29 | 659,143 | 652,115 | 610,672 | 625,037 | 791,285 |
| диоксид серы | 220,781 | 226,259 | 224,166 | 210,629 | 235,662 | 410,828 |
| оксиды азота | 80,348 | 77,847 | 73,196 | 66,607 | 67,684 | 69,331 |
| оксид углерода | 315,965 | 328,587 | 323,093 | 302,268 | 287,949 | 278,109 |
| углеводороды (без лету-чих органических соединений) | 11,406 | 11,903 | 17,537 | 17,153 | 20,722 | 20,395 |
| летучие органические соединения | 11,443 | 9,373 | 9,514 | 9,166 | 8,233 | 8,634 |

*- с 2012 года, включая индивидуальных предпринимателей

Таблица 4. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферного воздуха

| Наименование предприятия | Ед. измерения | Объем валовых выбросов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год |
| ОАО «ММК» | тыс. тонн в год | 205,3 | 203,725 |
| ОАО «Уфалейникель» |  | 68,5 | 68,5 |
| ПАО «ЧМК» |  | 65,8 | 67,025 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - «Троицкая ГРЭС» |  | 41,6 | 42,881 |
| ООО «Мечел-Кокс» |  | 28,1 | 17,853 |
| филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» |  | 25,7 | 0,969 |
| АО «Катавский цемент» |  | 15,3 | 6,141 |
| ЗАО «Карабашмедь» |  | 10,3 | 5,387 |
| АО «ЧЭМК» |  | 7,7 | 7,283 |
| ПАО «Челябинский цинковый завод» |  | 3,9 | 4,1 |
| ПАО «ЧТПЗ» |  | 1,035 | 0,947 |

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) в 2016 году на территории Челябинской области составили 308,3 тыс. тонн, из них выбросы от автотранспорта составили 306,0 тыс. тонн.

Таблица 5. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по Челябинской области

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зарегистрированных автотранспортных средств | шт. | 1022918 | 1 191 282 | 1 190 107 | 1115966 | 1242866 | 1231157 |
| Всего выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта | тыс. тонн | 328,0 | 297,0 | 274,4 | 159,0 | 313,8 | 306,0 |

Таблица 6. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по Челябинской области и г. Челябинску по веществам, тыс. тонн

|  | SO2 | NOX | ЛОСНМ | CO | C | NH3 | CH4 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |
| Челябинск | 0,7 | 10 | 9 | 74,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 94,9 |
| Челябинская область | 2,6 | 38,3 | 33,2 | 250,3 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 327,5 |
| 2012 год |
| Челябинск | 0,4 | 7,3 | 8,3 | 70,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 86,8 |
| Челябинская область | 1,7 | 34,2 | 20,2 | 237 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 297,7 |
| 2013 год |
| Челябинск | 0,3 | 6 | 7,65 | 62,4 | 0,1 | 0,17 | 0,35 | 77 |
| Челябинская область | 1,3 | 29,6 | 29,2 | 211,8 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 274,4 |
| 2014 год |
| Челябинск | 0,5 | 9,1 | 10,05 | 84,7 | 0,22 | 0,17 | 0,43 | 105,17 |
| Челябинская область | 0,73 | 13,7 | 15,75 | 127,7 | 0,305 | 0,25 | 0,65 | 159,08 |
| 2015 год |
| Челябинск | 0,6 | 9,8 | 10,77 | 91,1 | 0,24 | 0,18 | 0,46 | 113,15 |
| Челябинская область | 1,7 | 34,6 | 32,7 | 242,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 313,8 |
| 2016 год |
| Челябинск | 0,4 | 7,3 | 8,61 | 71,4 | 0,15 | 0,16 | 0,38 | 88,5 |
| Челябинская область | 1,6 | 33,7 | 32,0 | 236,0 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 306,0 |

Таблица 7. Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта в 2016 году по Челябинской области, тыс. тонн

| Наименование субъекта РФ | SO2 | NOX | ЛОСНМ | CO | C | NH3 | CH4 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| Челябинская область | 0,02 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0003 | 0,007 | 2,5 |
| 2014 год |
| Челябинская область | 0,02 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0003 | 0,007 | 2,43 |
| 2015 год |
| Челябинская область | 0,02 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0003 | 0,007 | 2,4 |
| 2016 год |
| Челябинская область | 0,02 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0003 | 0,007 | 2,3 |

Таблица 8. Природоохранные мероприятия, связанные с охраной атмосферного воздуха (на конец 2016 года)

| Природоохранные мероприятия в области охраны атмосферного воздуха | Затраты, млн. руб. | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ММК» |
| - реконструкция сероулавливающих установок аглофабрики №2; - строительство газоочисток за ДСА и агрегатами внепечной обработки; - котел ТП-10, установка электрофильтра; - реконструкция отопительных простенков, ремонт огнеупорной кладки и дверей коксовых батарей | 1 239,242 | реконструкция УОГ, снижение выбросов; ремонт технологического оборудования и УОГ |
| ЗАО «Карабашмедь» |
| - установка новых конвертеров с газоплотными напыльниками; - ввод в эксплуатацию оборудования сернокислотного цеха; - ремонт рукавного фильтра ФРИК 5200 с заменой рукавов | 1 004,369 | ремонт технологического оборудования и УОГ; снижение выбросов |
| ООО «Мечел-Кокс» |
| - оснащение дымовых труб средствами непрерывного контроля выбросов, разработка проектной документации | 4,5 | внедрение автома-тизированной систе-мы контроля промыш-ленных выбросов; выполнение требова-ний законодательства |
| ОАО «Челябинский цинковый завод» |
| - обжиговый цех – ремонт электрофильтров №1,2,3,4; - обжиговый цех – техническое перевооружение электрофильтров №2, 4; - гидрометаллургический цех, ремонт СУД №1, 2; - вельц-цех, текущие ремонты рукавных фильтров-22шт.; - ремонт электрофильтра №15 ( 5-я система). №7 (4-я система); - сернокислотный цех – ремонт электрофильтров ЭТМ 3,4,5 систем; - ремонт газоходов контактных аппаратов №3,4,5; - ремонт промывной башни №1, ПО-3, промывной башни №1 ПО-5 | 66,488 | реконструкция УОГ; снижение выбросов; ремонт УОГ; выполнение требований законодательства |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - «Троицкая ГРЭС» |
| - типовой текущий ремонт золоулавливающей установки; - типовой текущий ремонт ДОД-43; - ремонт скрубберов | 1 274,156 | ремонт УОГ; выполнение требований законодательства |
| филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» |
| - ремонт и ТО золоулавливающих установок | 6,548 | выполнение требований законодательства; ремонт УОГ |
| ОАО «Комбинат «Магнезит» |
| - проведение ремонтов на установках очистки газа | 5,054 | ремонт УОГ; выполнение требований законодательства |
| ООО «ЗЭМЗ» |
| - ремонт электродвигателя вентилятора газоочистки в электро-сталеплавильном цехе №2; - текущий ремонт вентилятора пылеочистной вентиляции от газоочистки печей №41-42 в электросталеплавильном цехе №3; - ремонт вентиляции травильного отделения центральной заводской лаборатории; - текущий ремонт вентиляционных систем на 14-ти шлифовальных станках в прокатном цехе №1 | 0,669 | выполнение требований законодательства; ремонт УОГ |
| ПАО «ЧТПЗ» |
| - ремонт и обслуживание газоочистных установок | 3,2 | выполнение требований законодательства |
| ОАО «Уфалейникель» |
| - проведение инструментальных замеров и анализов выбросов предприятия | 0,27 | выполнение требований законодательства |

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории Челябинской области в 2016 году функционировала в трех наиболее крупных городах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте. Как и в предыдущие годы, регулярные наблюдения (3-4 раза в сутки, исключая воскресные и праздничные дни) проводились на 15 стационарных постах по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха (Челябинск-8, Магнитогорск-5, Златоуст-2).

В атмосферном воздухе городов на разных контрольных постах по своим программам определялось содержание диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, взвешенных веществ, формальдегида, фенола, сероводорода, фторида водорода, серной кислоты и сульфатов, аммиака, бенз(а)пирена, бензола, толуола, ксилолов, этилбензола, меди, цинка, железа, кадмия, марганца, свинца, хрома, магния.

Оценка качества атмосферного воздуха проведена с учетом принятых  Минздравом стандартов предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе и с использованием комплексного показателя – индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), стандартного индекса (СИ), наибольшей повторяемости (НП).

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – комплексный показатель загрязнения атмосферы, характеризующий уровень хронического, длительного загрязнения воздуха, по нему установлены 4 категории качества воздуха: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.

Стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная  на ПДК.

Наибольшая повторяемость (НП) – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.

Поскольку мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществляется ежедневно, до конца года, интегральные характеристики качества атмосферы могут быть несколько скорректированы.

город Магнитогорск

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 5 стационарных постах, расположенных в разных районах города:

пост № 31 – пр.Карла Маркса, стадион МГТУ, северо-западная часть города, правый берег р. Урал;

пост № 33 – ул. Советская, 160, юго-западная часть города, правый берег р.Урал;

пост № 34 – пр. Пушкина,13, юго-восточная часть города, левый берег р.Урал;

пост № 35 – ул. Мичурина, 136, центр правобережной части;

пост № 36 – пос. Новосеверный, северо-восточная часть города, левый берег р.Урал.

По результатам ведения государственного мониторинга в городе Магнитогорске в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха по показателю ИЗА (индексу загрязнения атмосферы) относится к категории «высокий» (13 единиц) (таблица 8).

В целом по городу превышали предельно допустимые значения среднегодовые концентрации следующих примесей: бенз(а)пирена - в 4,4 раза (для сравнения в 2015 году в 4,4 раза), формальдегида - в 1,6 раза (в 2015 году в 1,4 раза), взвешенных веществ - в 2,1 раза (для сравнения в 2015 году – в 1,9 раза). Среднегодовая концентрация диоксида азота составила величину 1,03 ПДКсс, Для сравнения в 2015 году этот показатель был равен 0,77 ПДКсс, что ниже в 1,3 раза.

Как и в прошлые годы, наиболее высокие концентрации бенз(а)пирена, взвешенных веществ и металлов наблюдались в левобережной восточной части города, в посёлке Новосеверный. Так, здесь отмечена наиболее высокая среднегодовая концентрация бенз(а)пирена – 7,4 ПДКсс, для сравнения в 2015 году данный параметр составлял величину 8,3 ПДКсс, то есть в 2016 году наблюдается некоторое снижение в 1,1 раза. Если сравнить данный параметр с 2014 годом, то среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в данной части города составляла 5,9 ПДКсс, то есть в 2016 году параметр выше в 1,25 раза. Максимальная из среднемесячных концентрация загрязнителя также отмечена в данном районе в феврале, она составила величину 22,1 ПДКсс. Для сравнения,  в 2015 году максимальная из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в городе Магнитогорске  составила 22,8 ПДК (несколько выше).

В левобережной части города среднегодовые концентрации взвешенных веществ в 2016 году наблюдались на уровне 2,5 ПДКсс, что в 1,2 раза выше, чем в среднем по городу.

Максимальная из среднесуточных  концентрация этилбензола отмечалась в июле в северо-восточном районе города, на уровне 5 ПДКсс. Для сравнения в 2015 году параметр составил 3,1 ПДКсс. Таким образом, отмечается возрастание концентрации в 1,6 раза. Но, если сравнить с 2014 годом (6,8 ПДКсс), то эта цифра ниже в 1,4 раза.

В районе п. Новосеверный также зафиксированы максимальные из среднесуточных концентрации тяжелых металлов, которые превышали нормативные уровни: марганца в 2,4 раза (апрель), для сравнения в 2015 году этот показатель составил величину 3,7 раза (июль) – то есть наблюдается уменьшение показателя в 1,5 раза и свинца в 1,8 раза (май), для сравнения в 2015 году данный показатель составил величину 2,0 раза (январь) – то есть наблюдается снижение показателя в 1,1 раза, железа в 1,3 раза (июнь), в 2015 году среднесуточная концентрация железа не превышала ПДКсс. В 2016 году в сравнении с 2015 годом отмечено увеличение максимальной из среднесуточных концентрации железа в 1,4 раза, магния и меди – в 1,3 раза, никеля – в 7,1 раза. Аналогичный показатель по кадмию снизился в 3,5 раза, по марганцу – в 1,5 раза, по свинцу – в 1,2 раза.

Максимальные из разовых концентрации, превышающие нормативные значения, достигали:

- взвешенных веществ – 5,8 ПДКмр (пост № 36, май), для сравнения в 2015 году – 7,2 ПДКмр (снижение в 1,2 раза);

- диоксида серы – 0,5 ПДКмр (пост № 31, май), для сравнения в 2015 году – 1,03 ПДКмр (снижение в 2 раза);

- оксида углерода – 4,6 ПДКмр (пост № 33, январь), для сравнения в 2015 году – 4,4 ПДКмр (небольшой рост);

- диоксида азота – 2,4 ПДКмр  (пост №34, январь), для сравнения в 2015 году – 2,8 ПДКмр (снижение в 1,2 раза);

- оксида азота – 0,6  ПДКмр  (пост №36, июль), для сравнения в 2015 году – 1,9 ПДКмр (снижение в 3 раза);

- сероводорода – 5,6 ПДКмр (пост №31, июль), для сравнения в 2015 году – 9,4 ПДКмр (снижение в 1,7 раза);

- фенола – 1,9 ПДКмр (пост № 36, август), для сравнения в 2015 году – 2,5 ПДКмр (снижение в 1,3 раза);

- формальдегида – 2,8 ПДКмр.  (пост №35, октябрь), для сравнения в 2015 году – 4,3  ПДКмр (снижение в 1,5 раза).

Таким образом, максимальные из разовых концентрации снизились почти по всем загрязняющим веществам, кроме оксида углерода, по которому наблюдается небольшой рост.

В целом следует отметить, что по данным мониторинга, осуществляемого Челябинским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» в городе Магнитогорске, в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха несколько возрос. Вариации концентраций, в том числе, обусловлены природными метеорологическими условиями – наблюдалось больше дней с НМУ.

город Челябинск

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных в различных районах города:

-пост №16 - ул. Новороссийская, Ленинский район;

-пост №17 - ул. Румянцева, Металлургический район;

-пост №18 - ул.Захаренко, Курчатовский район;

-пост №20 - пересечение ул.Горького и ул.5-го Декабря, Калининский район;

-пост №22 - ул.Трудовая, Металлургический район;

-пост №23 – пересечение пр.Победы и Свердловского пр., Курчатовский район;

-пост №27 - ул. Российская, Калининский район;

-пост №28 - ул. Витебская, Центральный район.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносили: бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота. Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена превысила предельно допустимый уровень в целом по городу в 2,3 раза, что ниже, чем в 2015 году (3 ПДКсс) - в 1,3 раза. Среднегодовая концентрация формальдегида в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, снизилась в 1,3 раза и составила 0,9 ПДКсс. Среднегодовая концентрация диоксида азота в 2016 году составила 1 ПДКсс, тогда как в 2015 году этот показатель фиксировался на уровне 0,7 ПДКсс, то есть также наблюдалось снижение в 1,4 раза.

По остальным исследуемым загрязняющим веществам средние за год концентрации не превышали нормативные значения, как в 2016 году, так и в 2015.

Максимальное загрязнение атмосферного воздуха бенз(а)пиреном отмечалось в районе ул. Трудовой (пост №22, январь) и составило величину 8,3 ПДКсс, что ниже аналогичного параметра за 2015 год (13,1 ПДКсс) в 1,6 раз.

Среднегодовые концентрации формальдегида превышали предельно допустимое значение в 1,2 раза в Металлургическом районе (ул. Трудовая) и в Калининском районе по ул. Российской.

Максимальные из среднесуточных концентрации тяжелых металлов, превысившие нормативные значения, достигали: свинца – 1,3 ПДКсс (район пр.Победы, ПНЗ №23, июнь), это выше, чем аналогичный показатель в 2015 году в 1,2 раза, марганца – 1,5 ПДКсс (район ул. Российской, ПНЗ-27, апрель).

Максимальные из разовых концентрации, превышающие нормативные значения, достигали:

- взвешенных веществ –2,2 ПДКмр (ул. Румянцева, ПНЗ-17, апрель),  для сравнения в 2015 году – 1,8  ПДКмр (повышение в 1,2 раза);

- оксида углерода – 10,4 ПДКмр (ул. Трудовая, ПНЗ-22, март), для сравнения в 2015 году - 2,6 ПДКмр (повышение в 4 раза);

- сероводорода – 5,6ПДКмр (ул. Трудовая, ПНЗ-22, март),  для сравнения в 2015 году 7,1 ПДКмр (снижение в 1,3 раза);

- фторида водорода – 2,3 ПДКмр (ул. Румянцева, ПНЗ-17, ноябрь), для сравнения в 2015 году - 1,8 ПДКмр (повышение  в 1,3 раза);

- диоксида азота – 1,3 ПДКмр  (ул.Новороссийская, ПНЗ-16, ноябрь), для сравнения в 2015 году – 1,7 ПДКмр (снижение в 1,3 раза);

- фенола – 4,9 ПДКмр (ул. Горького, ПНЗ-20, июль), для сравнения в 2015 году - 2, 6 ПДКмр (повышение в 1, 9 раза);

- формальдегида – 1,5ПДКмр (ул. Горького, ПНЗ-20, ноябрь), для сравнения в 2015 году - 1,5ПДКмр (на одном уровне);

- оксид азота – 2,2ПДКмр (ул. Румянцева, ПНЗ-17, октябрь), в 2015 году разовые концентрации не превышали нормативного значения (увеличение).

Таким образом, в 2016 году максимальные из разовых концентрации возросли по взвешенным веществам, фенолу, оксиду углерода, фториду водорода, оксиду азота. По остальным измеряемым загрязняющим веществам максимальные из разовых концентрации наблюдались, либо на уровне, либо ниже 2015 года.

По результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в г. Челябинске в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом по Индексу загрязнения атмосферного воздуха оценивается как «высокий».

город Златоуст

Наблюдения проводятся на 2-х стационарных постах государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды:

– в районе Нового Златоуста, ул. им. И.И. Шишкина – ПОСТ № 1;

– в районе старого города, ул. им. Г.В. Плеханова – ПОСТ № 2.

Загрязнение атмосферного воздуха в городе определялось, как и в предыдущие годы, концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ.

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена составила 1,5 ПДКсс и снизилась по сравнению с 2015 годом в 1,7 раза  (в 2015 году-2,5 ПДКсс). Среднегодовая концентрация диоксида азота составила  1,0 ПДКсс и снизилась по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза (в 2015 году – 1,4 ПДКсс). Среднегодовая концентрация формальдегида в 2016 году  составила 1,2 ПДКсс (0,012мг/м3)  и снизилась по сравнению с 2015 годом в 1,2 раза (в 2015 году – 1,4 ПДКсс).

По взвешенным веществам средняя за год концентрация наблюдалась на уровне 1,1ПДКсс (0,17мг/м3) и повысилась по сравнению с 2015 г. в 1,2 раза (в 2015 г. – 1,3ПДКсс).

Среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида серы, железа, кадмия, магния, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка, как и в 2015 году, наблюдались ниже нормативных значений.

Среднемесячные концентрации бенз(а)пирена в течение года варьировали от 0,6 до 3,1 ПДКсс, что ниже уровня прошлого года (в 2015 году от 0,4 до 7,9 ПДКсс). Максимальное за месяц загрязнение бенз(а)пиреном было зафиксировано в марте (3,1ПДКсс). Для сравнения в 2015 году мксимум составил 7,9 ПДКсс. Также в отдельные месяцы года в городе отмечались среднемесячные концентрации взвешенных веществ, превышающие ПДКсс в 1,1 – 1,6 раза.

Максимальные из разовых концентрации, фиксируемые в городе Златоусте в 2016 году были следующие:

- взвешенных веществ –1,6 ПДКмр (ул. Шишкина, ПНЗ № 1, май), для сравнения в 2015 году – 1,0  ПДКмр (повышение в 1,6 раза);

- оксида углерода – 0,6 ПДКмр, для сравнения в 2015 году – 1,0 ПДКмр (снижение в 1,6 раз);

- диоксида азота – 0,6 ПДКмр (ул. Шишкина, ПНЗ № 1, декабрь), для сравнения в 2015 году – 0,8 ПДКмр (снижение в 1,3 раза);

- формальдегида – 1,0 ПДКмр (ул. Плеханова, ПНЗ № 2, июль), для сравнения в 2015 году - 1,6ПДКмр (снижение в 1,6 раз);

- диоксида серы- 0,02ПДКмр, для сравнения в 2015 году – 0,01 ПДКмр (некоторое увеличение, но ниже нормы).

В целом следует отметить, что атмосферный воздух в городе Златоусте в 2016 году наблюдался несколько чище в сравнении с 2015 годом: не достигали предельно допустимые значения среднегодовые концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, никеля, железа, меди, цинка, кадмия, марганца, хрома, магния, свинца. Снизились максимальные из разовых концентрации бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида, оксида углерода. Тем не менее, несколько возросли максимальные из разовых концентрации  взвешенных веществ.

В таблице 9 представлены интегральные характеристики качества атмосферного воздуха в трех городах Челябинской области, где осуществляется государственный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха за 2016 год. Для сравнения представлены данные по 2015 году.

Таблица 9. Интегральные характеристики качества атмосферного воздуха в городах Челябинск, Магнитогорск, Златоуст в 2015-2016 годах

| Город | Числен-ность населе ния, человек | ИЗА | СИ | НП | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зна че ние | примеси, по которым велся расчет | зна че ние | примеси | зна че ние | примеси |  |
| Златоуст 2017 | 167978 | 7,5 | бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества, оксид углерода | 6,4 | бенз(а)-пирен | 0,2 | формальдегид | высокий |
| Златоуст 2016 | 169057 | 5,5 | бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота взвешенные вещества, оксид углерода | 3,1 | бенз(а)-пирен | 0,3 | взвешен-ные вещества | повышен-ный |
| Златоуст 2015 | 169957 | 9 | бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота взвешенные вещества, оксид углерода | 7,9 | бенз(а)-пирен | 0,7 | формаль- дегид | высокий |
| Магнитогорск 2017 | 418,2 | 18 | бенз(а)пирен, взвешенные вещества, формальдегид, диоксид азота, оксид углерода | 27,7 | бенз(а)-пирен | 36 | взве-шенные вещества | очень высокий |
| Магнитогорск 2016 | 417 605 | 15 | бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода | 2,1 | бенз(а)-пирен | 23 | взве-шенные вещества | очень высокий |
| Магнитогорск 2015 | 417 039 | 13 | бенз(а)пирен, взвешенные вещества, формальдегид, диоксид азота, фенол | 2,8 | бенз(а)-пирен | 23 | взве-шенные вещества | высокий |
| Челябинск 2017 | 1198858 | 8 | бенз(а)пирен, фторид водорода, формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества | 9,5 | бенз(а)-пирен | 6,1 | фторид водорода | высокий |
| Челябинск 2016 | 1192036 | 7 | бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, фторид водорода, взвешенные вещества | 10,4 | оксид угле-рода | 2,9 | фторид водорода | высокий |
| Челябинск 2015 | 1183387 | 9 | бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, фторид водорода, оксид углерода | 13,1 | бенз(а) пирен | 2,0 | фторид водорода | высокий |

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению атмосферы

В 2016 году по заказу Министерства экологии Челябинской области в рамках государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014-2017 годы организованы работы по получению прогноза и оперативному оповещению о возникновении периодов неблагоприятных метеорологических условий (далее именуются – НМУ) в 6 городах Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Коркино, Сатка, Троицк.

За период с 1 марта по 30 ноября 2016 года было передано 154 информационных сообщения о возникновении 227 периодов (предупреждений) НМУ продолжительностью 15 дней, при этом длительность предупреждений I степени опасности в 6 промышленных городах Челябинской области составила 130 дней, II степени опасности – 25 дней.

Суммарная продолжительность периодов НМУ в городе Челябинске в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. составила 150 дней. В период действия государственного контракта (с 01.03.2016 г. по 30.11.2016 г.) для города Челябинска было передано 43 предупреждения о возникновении НМУ, продолжительность периодов НМУ в указанный период составила 123 дня, из них длительность предупреждений I степени – 121 день, II степени – 2 дня. Предупреждения II степени передавались 10-11 марта, 5-6 апреля. Повторяемость дней с НМУ в городе Челябинске за данный период составила 45%, или в среднем 1 раз в 2-3 дня, в прошлом году повторяемость равнялась 29%.

Наибольшая длительность предупреждений была передана по городу Карабаш (42 предупреждения продолжительностью 133 дня). Длительность периодов НМУ с I степенью составила 110 дней, со II – 23 дня. Повторяемость дней с НМУ за данный период достигла в городе Карабаше – 48%, в том числе II степени – 8%, что составило в среднем 1 раз в 2 дня, II степень во время периодов НМУ отмечалась в среднем 1 раз в 5-6 дней. В прошлом году повторяемость дней с НМУ составляла 44%, дней с НМУ II степени было 15 за 9,5 месяцев.

На втором и третьем месте по количеству и длительности переданных предупреждений стоят города – Челябинск (43 предупреждения продолжительностью 123 дня) и Коркино (45 предупреждений продолжительностью 119 дней).

Наименьшее количество предупреждений передано по городам Троицк и  Магнитогорск (25 и 33 предупреждения, продолжительностью 52 и 76 дней), повторяемость дней с НМУ по этим городам  составила соответственно 19% и 28%, или в среднем в  Троицке 1 раз в 5-6 дней, в городе Магнитогорске - 1 раз в 3-4 дня.

Во время возникновения НМУ дней с измеренными концентрациями загрязняющих веществ в городе Челябинске было 108, в городе Магнитогорске – 64. Средняя эффективность уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха составила в городе Челябинске 93%, в городе Магнитогорске – 77%.

В городе Челябинске среднемесячная эффективность снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в периоды НМУ по данным стационарной сети мониторинга в разные месяцы составляла 70-100%, наиболее низкая эффективность отмечалась в ноябре (70%) и октябре (86%). В городе Магнитогорске в различные месяцы эффективность менялась от 63 до 100%, наиболее низкая отмечалась в августе (63%) и ноябре (67%).

По сравнению с 2015 годом средняя эффективность снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в периоды НМУ по данным стационарной сети мониторинга повысилась в городе Челябинске - с 91% до 93% и в городе Магнитогорске понизилась - с 81% до 77%.

3. Водные ресурсы и объекты

Челябинская область расположена на водоразделе бассейнов трех рек - Тобола, Урала и Камы, вследствие чего речная сеть Челябинской области уникальна: реки текут здесь преимущественно своими верховьями, поэтому они очень небольших размеров и очень маловодны.

Всего на территории Челябинской области 3062 реки и 90,3 % из них - это очень малые реки протяженностью менее 10 километров. Протяженность свыше 200 километров (в пределах Челябинской области) имеют всего 7 рек: Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка.

Распределены реки крайне неравномерно. Более половины рек (55 %) приходится на западную горную часть Челябинской области, где протекают реки бассейна реки Кама: Уфа, Ай, Юрюзань, Сим и другие со своими притоками. Большая часть рек западных районов имеет характер типичных горных потоков с быстрым течением. На долю снежного покрова приходится 50 - 70 % годового стока этих рек. Горная местность определяет быстрый приток воды в реки после таяния снега и особенно после выпадения обильных осадков. Для этих рек характерны дождевые паводки, максимальный сток которых в отдельные годы равен или даже превышает максимальный сток в период весеннего половодья.

Значительно беднее реками и их водными ресурсами восточная часть Челябинской области, расположенная за Уральским хребтом, где протекают равнинные реки бассейна реки Тобол. Бассейн реки Тобол формируют реки: Миасс, Уй, Тогузак, Теча, Аят и другие. Самыми крупными из них являются реки: Миасс, Уй с притоком Увелька, Синташта с притоками Берсуат, Аят, Тогузак. Питание в основном снеговое, доля которого составляет около 90 % от годового стока. Реки бассейна реки Тобол протекают преимущественно по равнинной местности, и дождевые паводки для них не характерны.

Юго-западные районы Челябинской области занимает бассейн реки Урал, который охватывает площадь 16,4 тыс. кв. километров (18,5% площади Челябинской области), в основном южные районы Челябинской области, и представлен рекой Урал и ее притоками. Правобережные притоки - реки Миндяк, Большой и Малый Кизил - несут на себе черты горных рек, левобережные - Гумбейка, Зингейка, Большая Караганка - имеют равнинный характер. Основным источником питания рек бассейна Урала является снежный покров, на долю которого приходится 60 - 70 % годового стока. Доля дождевого питания незначительна.

Для всех рек Челябинской области характерны высокое весеннее половодье и низкий сток в остальное время года. Весеннее половодье на большей территории Челябинской области начинается в первой декаде апреля.

Первыми вскрываются ото льда реки Зауралья: вначале Аят, Уй, Увелька, Миасс, Теча, затем река Урал с многочисленными притоками, последними - горные реки. Высота и продолжительность половодья на реках зависят от размеров водотоков и их высотного положения. Значительное влияние на интенсивность половодья оказывают температурные условия, снегозапасы и осеннее увлажнение почвы. В теплые весны даже при незначительном запасе воды в снеге подъем уровня воды бывает высоким, а половодье непродолжительным. В ранние весны, которые, как правило, оказываются затяжными, половодье затягивается до середины мая.

На большинстве рек половодье проходит за 25 - 30 дней, на более крупных реках срок разлива увеличивается до 40 дней, а на малых речках не превышает 15 - 20 дней. В горных районах половодье проходит в два пика: первый - во второй декаде апреля, второй - в первой декаде мая.

Наибольшая высота подъема уровня воды за время половодья на реках изменяется от 1,5 метра до 3 метров, в многоводные годы - до 4 - 5 метров. Объем стока за половодье в горных районах составляет 60 - 70 % от годового, в равнинных и лесостепных районах - 80 - 90 %.

На реках горных районов помимо весеннего половодья резкое увеличение водности происходит в период дождевых паводков. На отдельных реках они повторяются за летний период до 2 - 3 раз и более. Подъем уровня воды при паводках может быть выше уровня весеннего половодья.

Летом поступление воды с водосборной площади резко сокращается и реки переходят в основном на подземное питание. Наиболее маловодными бывают август и сентябрь. В Зауралье летне-осенняя межень длительная и устойчивая, а в горных районах нередко прерывается дождевыми паводками. Средняя продолжительность ее изменяется от 140 - 150 дней в Зауралье, до 80 - 100 дней в горных районах. Многочисленные малые реки длиной менее 10 километров полноводными бывают только в весенний период. С наступлением летней межени они пересыхают. Прекращение летнего стока особенно характерно для рек степных районов, для более крупных рек пересыхание является нетипичным. Исключение составляют засушливые годы, когда пересыхают многие реки Зауралья.

Краткий обзор гидрологических особенностей 2016 года на территории Челябинской области

На большей части, территории Челябинской области 2016 г был умеренно теплый и достаточно влажный. Исключение  составили крайние юго-восточные  районы Челябинской области, где наблюдался дефицит осадков. Почва в этих районах ушла в зиму 2015-2016 плохо увлажненной 46-54 % от нормы. На остальной территории области увлажнение в метровом слое почвы  больше нормы.

Реки в зиму 2015-2016 ушли с водностью:

бассейн реки Урал  84-96 % от нормы;

бассейн реки Тобол 56-91 % от нормы;

бассейн реки Кама  90 -  180 % от нормы.

Период зимней межени характеризовался неустойчивостью уровенного режима рек. В январе-феврале водность большинства рек Челябинской области была около и больше нормы на 20 – 100%. Толщина льда на 10 марта 30-55 см, что на 35-45 см меньше нормы.

Зима в этом году снежная. Осадков за ноябрь-февраль выпало в 1.3-2.2 раза больше обычного. По бассейнам рек осадки распределились следующим образом:

в бассейне   реки Кама  выпало 145 - 180 мм,120-160 % от нормы;

в бассейне реки Урал выпало 140 - 190 мм, 220 -260 % от нормы;

в бассейне реки Тобол выпало 100-170мм, 120 – 210 % от нормы.

Половодье 2016 года на реках Челябинской области было выше средних многолетних показателей  2015 года, как по уровням, так и по объемам воды, и отнесено к категории «средне многоводное». Водность рек за период половодья составила 110 - 275 % от нормы. За период половодья на реках Ай (ГП Веселовка, Златоуст), Уй (ГП Степное), Миасс (ГП Новоандреевка), Урал (ГП Верхнеуральск) наблюдался  выход воды на пойму и ее затопление. На р. Урал (ГП Верхнеуральск), р. Большая Арша (ГП Вознесенское), р. Ай (ГП Златоуст) отметка уровня воды превышала отметку неблагоприятного гидрометеорологического явления. Отмечалось подтопление огородов, автодорог.

В период летне-осенней межени на большинстве рек области наблюдалась пониженная водность: бассейна Тобола и Урала водность равнялась 30-90 % от нормы (30 – 140 % от прошлого года), на реках Камского бассейна водность колебалась от 15 до 110%  от нормы (30-75 % от прошлого года). В июле – августе на реках Куса (ГП Магнитка), Уй (ГП Троицкий) уровни воды опускались  ниже наименьших многолетних значений  в пределах 1-2 см.

19 октября на реках Куса, Тюлюк, Уй появились осенние ледовые явления (снежура, сало, забереги) на 5-9 дней раньше нормы. 22 октября на реке Тюлюк (ГП Тюлюк) отмечался неполный ледостав, что на 15 дней раньше нормы. На реке Караталаят (ГП Карталы) с 21 октября установился ледостав, что на 19 дней раньше нормы (среднемноголетняя дата установления ледостава 09 ноября).

На большинстве рек области в первой декаде ноября, в сроки близкие к многолетним, установился ледостав. Толщина льда в конце месяца колебалась от 15 до 30 см, что в пределах нормы. Опасных гидрологических явлений в ноябре не было. Водность рек на территории области составила:

бассейн р.Тобол 70 - 100 % от нормы ( 70 - 190 % от прошлого года),

бассейн р.Урал 65  - 90% от нормы (70 – 110 % от прошлого года),

бассейн р.Кама 70 - 150 % от нормы (50 - 150 % от прошлого года),

р. Ай (ГП Златоуст) водность 38 % от нормы (влияние выше расположенного водохранилища).

В целом 2016 году на водоемах Челябинской области наблюдалась водность около нормы и выше и составила 100-140 % от нормы. В зиму 2016-2017 года реки ушли с водностью ниже нормы. Уровни воды на озерах понизились на 5 – 10 см, оз. Тургояк повысилось на 4 см, оз. Увильды  на 11 см. Основные крупные водохранилища наполнены на 84 – 100 % .

По результатам обработки представленных водопользователями отчетов по форме № 2-тп (водхоз) в Нижне-Обского БВУ в 2016 году сброшено 424,603 тыс. тонн загрязняющих веществ в водные объекты.

Основными загрязняющими веществами являются: азот аммонийный, взвешенные вещества, нитриты, нитраты, фосфаты по фосфору, железо общее, нефтепродукты, медь, марганец, цинк, сухой остаток, сульфаты, хлориды, БПКполн., СПАВ.

Таблица 10. Показатели водопотребления и водоотведения

| № | Показатели | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забрано воды, всего | млн.м.куб. | 780,72 | 792,78 | 12,06 |
|  | забрано пресной поверхностной воды | млн.м.куб. | 605,23 | 625,693 | 14,57 |
|  | забрано подземной воды | млн.м.куб. | 175,49 | 167,08 | -8,41 |
| 2. | Потери при транспортировке | млн.м.куб. | 105,05 | 95,17 | -9,88 |
| 3. | Использовано свежей воды, всего | млн.м.куб. | 581,17 | 554,56 | -26,61 |
|  | использование свежей воды на питьевые и хоз-бытовые нужды | млн.м.куб. | 217,85 | 208,02 | -9,84 |
| 4. | Оборотное, повторное и последовательное водоснабжение | млн.м.куб. | 8 251,25 | 8 119,21 | -132,05 |
|  | оборотное водоснабжение | млн.м.куб. | 7 527,83 | 7 417,64 | -110,19 |
|  | повторное водоснабжение | млн.м.куб. | 458,45 | 440,33 | -18,13 |
|  | последовательное водоснабжение | млн.м.куб. | 264,97 | 261,24 | -3,73 |
| 5. | Сброшено сточной, транзитной и др. вод в поверхностные объекты, всего | млн.м.куб. | 809,46 | 823,62 | 14,16 |
| 5а. | Объем сточных вод, требующих очистки | млн.м.куб. | 745,07 | 713,87 | -31,20 |
|  | сброшено сточной воды без очистки | млн.м.куб. | 38,25 | 36,24 | -2,00 |
|  | сброшено сточной воды недостаточно очищенной | млн.м.куб. | 687,15 | 656,27 | -30,89 |
|  | сброшено сточной воды нормативно очищенной | млн.м.куб. | 19,67 | 21,36 | 1,69 |
| 5б. | Сброшено сточной воды нормативно чистой | млн.м.куб. | 29,79 | 26,72 | -3,07 |
|  | Мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты | млн.м.куб. | 1 342,52 | 1 310,87 | -31,65 |

Таблица 11. Общие показатели использования воды за 2016 год

млн. куб. м

|  | Кол-во рес-пон-ден-тов | Забрано воды | Использовано свежей воды | Сброс сточных, транзитных и др. вод | Потери при транс-пор-тиров-ке | Оборот-ное и повтор. послед. водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на нужды | всего | в том числе сточных в поверхностные водные объекты |  |  |
|  |  | всего | из под-зем- ных объек-тов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пить-евые и хоз-бытовые | произ-вод-ствен-ные | оро-ше- ния | с\х водо-снаб-жение |  | всего | из них |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | загряз-нен-ной | нормат. очищенной |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Челябинская область | 359 | 792,78 | 167,08 | 554,56 | 208,03 | 299,83 | 2,68 | 4,64 | 829,74 | 740,58 | 692,51 | 21,36 | 95,17 | 8 119,21 |

Таблица 12. Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2016 году

| № п/п | Наименование предприятия | Объем сбросов загрязнен-ных сточных вод, всего, млн. м3 | Объем сбросов загрязнен-ных сточ-ных вод без очистки, млн. м3 | Основные сбрасываемые загрязняющие вещества | Количество сбрасыва-емого загрязняю-щего вещества, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 347,44 | 27,14 | Железо, кальций, сульфаты, хлориды, БПКполн, взвешенные вещества, нефтепро-дукты, сухой остаток, магний, никель, нитра-ты, марганец, нитриты, медь, азот аммонийный, цинк, цианиды, хром, фенол, фтор, фосфаты | 148,61 |
| 2 | МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска | 113,60 | - | Железо, марганец, медь, нитраты, цинк, взвешен-ные вещества, сульфаты, БПКполн, алюминий, нитриты, СПАВ, азот аммонийный, свинец, фосфаты, сухой остаток, хлориды, нефтепро-дукты, хром | 80,35 |
| 3 | МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск | 46,48 | - | Железо, медь, фенол, цинк, нитраты, нитриты, сульфаты, СПАВ, БПКполн, взвешенные вещества, азот аммоний-ный, сухой остаток, фосфаты, нефтепро-дукты, хлориды | 50,2 |
| 4 | ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (Межозерная промплощадка) | 5,74 | 0,26 | Кальций, магний, медь, никель, марганец, кобальт, железо, цинк,, нитраты, нитриты, хлориды, свинец, азот аммонийный, сульфаты, взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты, фосфаты, кадмий | 18,44 |
| 5 | АО «Комбинат «Магнезит» | 18,61 | 4,3 | Сухой остаток, хлориды, сульфаты, нефтепро-дукты, взвешенные вещества, железо | 13,66 |
| 6 | ПАО «Челябинский металлургический комбинат» | 24,27 | - | БПКполн, взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты, никель, марганец, медь, фтор, фенол, нитраты, сульфаты, фосфаты, хром, железо, хлориды, роданиды, ванадий, гидразингидрат, цинк, цианиды, нитриты | 12,1 |
| 7 | ООО «Златоустовский «Водоканал» | 9,3 | 0,6 | Железо, никель, нитраты, марганец, нитриты, медь, сульфаты, хлориды, цинк, БПКполн, взвешенные вещества, сухой остаток, СПАВ, азот аммонийный, фосфаты, нефтепро-дукты, фенол, хром | 3,4 |

По данным Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области в 2016 году с водопользователями заключено 122 разрешительных документа, в том числе 31 договор водопользования и 91 решение о предоставлении водных объектов в пользование.

По данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области затраты на природоохранные мероприятия, связанные с охраной водных ресурсов, в 2016 году составили 787 210,9 тыс. рублей.

Таблица 13. Природоохранные мероприятия, связанные с охраной водных ресурсов, выполненные предприятиями в 2016 году

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| ООО «Златоустовский водоканал» капитальный ремонт напорного коллектора на канализационной станции «Мобиль»; капитальный ремонт ленточного фильтр-пресса «Бельмер» на ГОС; ремонт песколовок и пескоплощадок ОСК; ликвидация выпуска №1 | 15 163, 15 125,715 330,84 6,6 14 700,0 | Произошло снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах |
| ФГУП «Приборостроительный завод» строительство и ввод в эксплуатацию ЛОС на выпуске №2 | 2 412,234 2 412,234 | Произошло снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах |
| МП трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск капитальный ремонт правобережных и левобережных очистных сооружений бытовых стоков; реконструкция правобережных очистных сооружений. Реконструкция здания решеток 1 очереди и камер переключения с переброской бытовых стоков 1 очереди и 2 очередь; капитальный ремонт сетей бытовой канализации | 12 533,868 3 956,056 4 962,0 3 615,812 | Произошло снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах |
| ПАО «Комбинат «Магнезит» очистка отстойника в Цехе магнезиальных изделий, шламовой ямы ЦМИ-1, фильтров мокрой очистки типа СИОТ, штрека, колодцев участка помола, железных нефтеловушек ЦМИ-1 и Газовом цехе; замена фильтрующего материала в нефтеловушках; промывка фильтров на очистных сооружениях шахты «Магнезитовая»; очистка ливневых канав и водопропускных лотков | 824, 850 94,850 20,0 310,0 400,0 | Произошло снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах |
| ПАО «Челябинский цинковый завод» реконструкция системы оборотного водоснабжения СКЦ; строительство КВП №6 (1, 2 очередь) | 561 976,8 852,0 561 124,8 | Произошло снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах |
| ОАО «ММК» ЦВС. Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя; ЦВС. Строительство системы аэрации сточных вод в Северном канале промливнестоков и Левобережных о.с.; КХП. Приобретение и монтаж оборудования систем охлаждения коксового газа цеха улавливания №1; ЦВС. Гидромеханизированная очистка «Левобережного отстойника промстоков»; ЦВС. Гидромеханизированная очистка отстойника в устье «Северного канала промливнестоков»; ремонт водоочистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения. Замена водоводов, шламопроводов, конденсатоотдатчиков | 194 300,0 15 800,0 18 800,0 41 600,0 54 720,0 22 800,0 40 580,0 | Произошло снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах |

Общая оценка состояния водных ресурсов и объектов и его изменения

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (далее именуется также – УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости. Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Государственная сеть наблюдения Росгидромета за качеством поверхностных вод на территории Челябинской области охватывает 24 водных объекта, наблюдения проводятся в 52 контрольных створах. Ниже представлена гидрохимическая информация о состоянии загрязнения рек Ай, Урал, Уй, Увелька, Миасс и водохранилищ: Верхнеуральское, Магнитогорское, Троицкое, Аргазинское и Шершневское за 2016 год.

Наиболее информативной комплексной оценкой является удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (далее именуется – УКИЗВ). УКИЗВ - это относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод, условно оценивающий в виде безразмерного числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. 
В таблице 15 представлены значения УКИЗВ и дана классификация качества воды водных объектов за 2015-2016 годы.

Таблица 14. Оценка качества воды водных объектов на территории Челябинской области за 2015-2017 годы

| Водные объекты | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества |
| 1. р. Уй, с. Степное | 5,55 | 4Б грязная | 5,14 | 4Б грязная | 6,57 | 4В очень грязная |
| 2. р. Уй, п. Бобровский | 4,50 | 4А грязная | 4,20 | 4А грязная | 4,46 | 4А грязная |
| 3. р. Увелька, в черте г.Южноуральска | 4,12 | 4А грязная | 3,66 | 3 Б очень загрязненная | 3,36 | 3 Б очень загрязненная |
| 4. р. Увелька, ниже г.Южноуральска | 4,62 | 4В грязная | 6,24 | 4В очень грязная | 6,12 | 4В очень грязная |
| 5.Троицкое водохранилище, г.Троицк | 4,89 | 4Б грязная | 4,28 | 4А грязная | 4,23 | 4А грязная |
| 6. р. Миасс, выше г.Миасса | 3,54 | 3Б очень загрязненная | 3,29 | 3Б очень загрязненная | 3,52 | 3Б очень загрязненная |
| 7. р. Миасс, ниже г.Миасса | 4,19 | 4А грязная | 4,58 | 4А грязная | 4,32 | 4А грязная |
| 8. р. Миасс, выше г.Челябинска | 3,08 | 3Б очень загрязненная | 3,21 | 3Б очень загрязненная | 3,28 | 3Б очень загрязненная |
| 9. р. Миасс, д Новое Поле | 6,55 | 4Г очень грязная | 6,22 | 4Б грязная | 5,83 | 4Б грязная |
| 10. р. Миасс, д. Сычево | 5,62 | 4Б грязная | 5,45 | 4А грязная | 5,54 | 4А грязная |
| 11. Аргазинское водохра-нилище, г. Карабаш | 5,09 | 4Б грязная | 4,86 | 4Б грязная | 6,16 | 4В очень грязная |
| 12. Аргазинское водохранилище, д. Байрамгулова | 2,51 | 3А загрязненная | 3,04 | 3Б очень загрязненная | 3,02 | 3Б очень загрязненная |
| 13. Шершневское водохр-нилище, г. Челябинск | 3,17 | 3Б очень загрязненная | 3,25 | 3Б очень загрязненная | 2,75 | 3А загрязненная |
| 14. р. Ай, выше г.Златоуст | 3,38 | 3Б очень загрязненная | 3,13 | 3Б очень загрязненная | 3,34 | 3Б очень загрязненная |
| 15. р. Ай, ниже г.Златоуст | 4,92 | 4А грязная | 4,77 | 4А грязная | 4,95 | 4А грязная |
| 16. р. Урал, в/ч г.Верхнеуральск | 3,11 | 3Б очень загрязненная | 2,76 | 3А загрязненная | 3,07 | 3Б очень загрязненная |
| 17. р. Урал, ниже г.Верхнеуральск | 3,94 | 3Б очень загрязненная | 3,60 | 3Б очень загрязненная | 3,76 | 3Б очень загрязненная |
| 18. р. Урал, выше г.Магнитогорск | 2,85 | 3А загрязненная | 2,64 | 3А загрязненная | 2,78 | 3А очень загрязненная |
| 19. р. Урал, ниже г.Магнитогорск | 1,19 | 4А грязная | 4,54 | 4А грязная | 4,02 | 4А грязная |
| 20.р. Урал, с.Богдановское | 3,79 | 3Б очень загрязненная | 4,02 | 4А грязная | 4,02 | 4А грязная |
| 21. Верхнеуральское водохранилище, п.Спасский | 3,32 | 3Б очень загрязненная | 3,40 | 3Б очень загрязненная | 3,56 | 3Б очень загрязненная |
| 22. Магнитогорское водохранилище, г. Магнитогорск | 4,37 | 4А грязная | 4,21 | 4А грязная | 4,02 | 4А грязная |
| 23. Магнитогорское водохранилище, выше плотины | 4,66 | 4А грязная | 3,88 | 3Б очень загрязненная | 4,63 | 4А грязная |

Характеристика загрязнения поверхностных водных объектов, расположенных на территории Челябинской области

Бассейн реки Обь

Река Уй (левобережный приток реки Тобол).

В обзоре представлена информация о качестве воды р. Уй в двух контрольных створах ГНС:

- 0,2 км выше села Степное;

- 1,0 км ниже поселка Бобровский.

Кислородный режим по всему течению реки от с. Степное до п. Бобровский был хорошим: содержание растворенного в воде кислорода составило 7,33 – 14,0 мг/дм3.

В 2016 году в створе 0,2 км выше с. Степное среднегодовые концентрации хлоридов, азота нитратов, фосфатов, органических веществ по БПК5, как и в предыдущем году, не превышали рыбохозяйственных ПДК. Среднегодовое содержание азота аммония – 1,2 ПДК, сульфатов – 1,6 ПДК, ХПК – 2,1 ПДК соответствовало уровню прошлого года. Концентрация меди понизилась, в среднем, в 1,4 раза до 2,9 ПДК, железа общего – в 1,7 раза до 2,3 ПДК, цинка – в 2,7 раза до 4,4 ПДК, марганца – в 2,3 раза до 11,9 ПДК, а нефтепродуктов – повысилась в 1,5 раза до 1,4 ПДК.

По значению УКИЗВ - 5,14  - качество воды р. Уй относилось, как и в 2015г., к 4 классу, разряду Б, что характеризует воду как «грязную» (таблица 14).

В створе п. Бобровский среднее содержание хлоридов, органических веществ по БПК5, биогенных соединений, нефтепродуктов, как и в 2015 году, не превышали нормативный уровень. Среднегодовое содержание сульфатов – 1,6 ПДК, органических соединений по ХПК - 2,5 ПДК и меди – 3 ПДК не претерпело существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Концентрации цинка снизились, в среднем, в 2,5 раза с 9,6 до 3,9 ПДК, марганца – в 1,5 раза – с 8,3 до 5,7 ПДК.

По значению УКИЗВ – 4,20 - качество воды р. Уй по сравнению с прошлым годом не изменилось и относилось в 2016г. к 4 классу, разряду А, «грязная» (таблица 14).

Река Увелька (левобережный приток реки Уй).

В обзоре представлена информация по данным мониторинга загрязнения воды р. Увелька в двух контрольных створах ГСН:

- в черте г. Южноуральск;

- 1,0 км ниже г. Южноуральск;

В месте слияния рек Уй и Увелька расположено Троицкое водохранилище, гидрохимические наблюдения на котором ведутся в створе ГСН, расположенном в 0,5 км ниже г. Троицк, 15 км выше плотины Троицкой ГРЭС.

Река Увелька в черте г. Южноуральск в 2016 году характеризовалась удовлетворительным кислородным режимом: содержание растворенного в воде кислорода составило 6,12-14,6 мг/дм3.

Среднегодовые концентрации главных ионов, азотистых соединений, фосфатов, железа, никеля, нефтепродуктов не превысили ПДК.

Среднегодовые концентрации меди – 2,2 ПДК, цинка – 2,9 ПДК, марганца – 4 ПДК, органических веществ по ХПК – 2,1 ПДК соответствовали уровню 2015 года, нефтепродуктов – снизилась в 1,2 раза – до 0,9 ПДК, а органических соединений по БПК5- увеличилась до 1,2 ПДК.

Качество воды р.Увелька в черте г. Южноуральск по значению УКИЗВ – 3,66 - в 2016 году перешло в 3 класс, разряд 3 Б как, вода «очень загрязненная».

Ниже по течению реки в створе 1,0 км ниже г. Южноуральск качество воды ухудшается в следствии влияния сточных вод МУП «Водоканал» г.Южноуральск.

В 2016 году кислородный режим был, в основном, удовлетворительным: концентрации растворенного кислорода составили 4,85-12,9 мг/дм3.

В 2016 году выявлен 1 случай экстремально высокого загрязнения воды  марганцем – 60,2 ПДК – в ноябре, 2 случая высокого загрязнения воды марганцем: в январе – 42,1ПДК и октябре – 34,9 ПДК. В сентябре зарегистрирован 1 случай ВЗ воды азотом нитритов – 10,8 ПДК.

В 2016 году отмечено увеличение, по сравнению с 2015 годом, среднегодовых концентраций азота нитритов – в 1,4 раза – до 6,6 ПДК, азота аммония – в 1,3 раза – до 2,3 ПДК, фосфатов – в 1,5 раза – до 3,2 ПДК и марганца – в 1,3 раза – до 21,3 ПДК. Среднегодовые концентрации меди -2,5 ПДК, цинка – 3,5 ПДК, железа общего – 1,3 ПДК и органических соединений по ХПК – 2,4 ПДК остались на уровне 2015 года, а нефтепродуктов – снизилась в 2 раза – до 2 ПДК, сульфатов и органических соединений по БПК5 – в 1,3 раза – до 1,3 ПДК и 1,9 ПДК соответственно.

Среднегодовые концентрации хлоридов, кальция, нитратов, никеля, мышьяка, СПАВ и фторидов были ниже уровня ПДК, хром, фенолы, сероводород и сульфиды не обнаружены.

В 2016 году качество воды р.Увелька ниже г.Южноуральск по значению УКИЗВ – 6,24 – относилось, как и в 2015 году, к 4-му классу, разряду В, вода «очень грязная» (таблица 14).

В Троицком водохранилище кислородный режим был хорошим: содержание растворенного в воде кислорода составило 8,17-12,9 мг/дм3.

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, отмечено снижение среднегодовой концентрации цинка в 4,6 раза – до 3 ПДК, марганца – в 2 раза – до 7 ПДК и нефтепродуктов - в 1,8 раза – до 0,9 ПДК. Среднегодовое содержание сульфатов – 1,6 ПДК, органических веществ по ХПК – 2,4 ПДК, по БПК5 – 1,1 ПДК, меди – 4 ПДК по сравнению с прошлым годом существенных изменений не претерпело.

Среднегодовые концентрации хлоридов, железа, азот- и фосфорсодержащих соединений, СПАВ, фторидов не превысили ПДК, фенолы, сероводород и сульфиды не обнаружены.

В 2016 году качество воды Троицкого водохранилища в створе 0,5 км ниже г. Троицк по значению УКИЗВ – 4,28 – осталось в 4-м классе, но перешло в разряд «А», вода «грязная» (таблица 14).

Река Миасс (правобережный приток реки Исеть).

В обзоре представлена информация по данным мониторинга загрязнения воды р. Миасс в пяти контрольных створах ГНС:

- 5,0 км выше г.Миасс;

- 29,0 км ниже г.Миасс (д.Новотагилка);

- 3,8 км выше г.Челябинск (0,05 км ниже плотины Шершневского вдхр.);

- 6,6 км ниже г.Челябинск (д.Новое Поле);

- 32,6 км ниже г.Челябинск (д.Сычево).

В пределах Челябинской области р.Миасс зарегулирована двумя водохранилищами: Аргазинским и Шершневским.

Наблюдения за качеством воды Аргазинского водохранилища проводятся в двух створах:

- 5,2 км к востоку от г.Карабаш, 18 км выше плотины;

- в черте д.Байрамгулово, 0,3 км выше Аргазинского гидроузла.

На Шершневском водохранилище гидрохимические наблюдения организованы в створе ГНС, расположенном в 6,5 км выше Шершневского гидроузла

На территории Челябинской области река подвержена влиянию сточных вод городов: Миасс, Карабаш, Челябинск.

Кислородный режим р. Миасс от верховья до г.Челябинск был удовлетворительным: концентрации растворенного в воде кислорода изменялись c 4,75 до 14,1 мг/дм3. Минимальная концентрация отмечена на участке реки выше г. Миасс в августе.

В 2016 году в верховье реки, в створе выше г. Миасс, в январе выявлено высокое загрязнение воды марганцем – 49,3 ПДК, а в марте – экстремально высокое загрязнение – 58 ПДК.

В 2016 году среднегодовые концентрации сульфатов, хлоридов, азот- и фосфорных соединений, никеля, железа общего, фторидов, мышьяка, СПАВ, органических соединений по БПК5 и нефтепродуктов не превысили уровень ПДК. Фенолы, сероводород и сульфиды в воде не обнаружены.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ соответствовали уровню 2015 года: меди – 2,2 ПДК, цинка –  2,9 ПДК, органических веществ по ХПК – 2,1 ПДК,  а марганца – снизилась в 1,3 раза – до 15,8 ПДК.

В 2016 году качество воды р.Миасс выше г.Миасса по значению УКИЗВ – 3,29 относилось к 3 классу, разряду «Б», вода «загрязненная» (таблица 14).

В створе  ниже г. Миасс – в районе д. Новотагилка в 2016 году среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитратов, никеля, мышьяка, СПАВ, фторидов, нефтепродуктов не превысили уровень ПДК, фенолы, сероводород и сульфиды не обнаружены.

Среднее содержание железа общего – 1,2 ПДК, цинка – 3,1 ПДК, меди – 2,5 ПДК, марганца – 8 ПДК, органических веществ  по ХПК – 2,6 ПДК и по БПК5 – 1,1 ПДК, азота нитритов – 3,7 ПДК соответствовало уровню 2015 года.

По значению УКИЗВ, равному 4,58, качество р.Миасс ниже г.Миасс в 2016 году соответствовало 4 классу, разряду «А», вода «грязная» (таблица 14).

Ниже по течению р. Миасс - в Аргазинском водохранилище в створе г. Карабаш, 18 км выше плотины кислородный режим был хорошим: содержание растворенного в воде кислорода в течение года изменялось с 8,27 до 11,6 мг/дм3.

На качество воды водохранилища отрицательное воздействие оказывают загрязненные воды притока р.Миасс - р.Сак-Элга.

В 2016 году содержание в воде цинка ежемесячно, кроме января и октября, определялось на уровне высокого загрязнения: с 14,6 до 27,2 ПДК с максимумом в марте; в феврале (32,3 ПДК) и марте (43 ПДК) выявлено высокое загрязнение марганцем, а в ноябре – экстремально высокое загрязнение – 77,5 ПДК. В марте и ноябре отмечено высокое загрязнение воды медью – 33 ПДК и 36 ПДК соответственно.

В 2016 году среднегодовые концентрация цинка – 17,8 ПДК, меди – 20,7 ПДК, марганца – 26,0 ПДК, железа общего – 4,7 ПДК,  органических соединений по ХПК – 2,3 ПДК, азота нитритов - 1,4 ПДК существенных изменений, по сравнению с 2015 годом, не претерпели.

Среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитратов, органических веществ по БПК5, фосфатов, нефтепродуктов, фторидов и СПАВ не превысили уровень ПДК.

В 2016 году по значению УКИЗВ – 4,86 – качество воды Аргазинского водохранилища в створе г. Карабаш, как и в прошлом году, относилось к 4 классу, разряду Б, вода «грязная» (таблица 14).

В приплотинной части водохранилища - в створе д. Байрамгулово кислородный режим был хороший: содержание растворенного в воде кислорода составило 8,36-14,5мг/дм3. Среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азот- и фосфорсодержащих компонентов,  органических веществ по БПК5, фторидов, СПАВ, железа общего, нефтепродуктов в 2016 году, как и в 2015 году, не превышали допустимых нормативов.

В 2016 году среднегодовые концентрации меди – 2,9 ПДК, цинка – 3,2 ПДК, марганца – 4,3 ПДК, органических соединений по ХПК – 1,9 ПДК соотносились с прошлогодними.

Качество воды Аргазинского водохранилища в створе д. Байрамгулово по значению УКИЗВ, равному 3,04, относится к 3-му классу, разряду Б, вода «очень загрязненная» (таблица 14).

Далее по течению реки Миасс в Шершневском водохранилище кислородный режим был хороший: содержание растворенного в воде кислорода изменялось с 6,4 до 14,4 мг/дм3.

Среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азот- и фосфорсодержащих компонентов, железа общего, нефтепродуктов, фторидов и СПАВ, как и в 2015 году, не превышали уровень ПДК, фенолы не обнаружены.

Качество воды водохранилища в 2016 г. по сравнению с 2015 не претерпело существенных изменений. Среднегодовые концентрации меди – 2,5 ПДК, цинка – 3,3 ПДК, органических веществ по ХПК – 1,9 ПДК остались на уровне 2015 года, а марганца – снизилась в 1,3 раза – до 3,6 ПДК.

Значению УКИЗВ, равному 3,25, в Шершневском водохранилище, соответствует 3 класс качества воды, разряд Б, вода «очень загрязненная» (таблица 14).

Ниже по течению р. Миасс, в створе 3,8 км выше г. Челябинск среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азот- и фосфорсодержащих соединений, железа общего, никеля, мышьяка, СПАВ и фторидов не превысили уровень ПДК, хром и фенолы не обнаружены.

В 2016 году среднее содержание ионов меди – 2,6 ПДК, цинка – 3,4 ПДК, органических веществ по ХПК – 2,1 ПДК, по БПК5 – 1,1 ПДК соответствовало уровню 2015 года, а марганца – снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом – до 5,9 ПДК, нефтепродуктов – возросло в 1,3 раза, достигнув 1,3 ПДК.

В 2016 году качество воды р.Миасс в створе Шершневского гидроузла по значению УКИЗВ, равному 3,21, соответствовало 3-му классу, разряду Б, вода «очень загрязненная») (таблица 14).

Ниже г. Челябинск качество воды р.Миасс ухудшается под влиянием промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий города и МУП «ПОВВ».

В р. Миасс в створе д. Новое Поле в 2016 году случаев высокого загрязнения воды не выявлено.

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, наблюдалось снижение среднегодовых концентраций азота аммония - в 1,8 раза – до 1,2 ПДК, азота нитритов – в 2 раза – до 3,8 ПДК, органических соединений по БПК5 в 1,3 раза – до 1,8 ПДК. Среднегодовые концентрации железа возросли в 1,3 раза, нефтепродуктов – в 1,4 раза, достигнув 1,2 ПДК и 5,4 ПДК соответственно

Среднегодовое содержание в воде фосфатов – 3,3 ПДК, органических соединений по ХПК – 3,1 ПДК, меди – 3,3 ПДК, цинка – 4 ПДК, марганца – 5,9 ПДК соответствовало уровню 2015 года. Среднегодовые концентрации никеля, мышьяка, СПАВ, фторидов, фенолов  не превышали уровень ПДК, хром, сероводород и сульфиды не обнаружены.

В 2016 году в створе д.Новое Поле по значению УКИЗВ – 6,22 – качество воды соответствовало 4-му классу, разряду «Б», вода «грязная» (таблица 14).

В р. Миасс в створе д. Сычево в 2016 году высокого загрязнения воды не выявлено.

В 2016 году среднее содержание сульфатов, органических соединений по ХПК – 2,9 ПДК, по БПК5 -1,9 ПДК, фосфатов – 3 ПДК, меди – 2,5 ПДК, цинка – 3,4 ПДК, марганца – 4,4 ПДК, соответствовало уровню 2015 года.  Среднегодовые концентрации азота аммония, железа общего, никеля, фенолов не превышали нормативов.

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, среднегодовая концентрация азота нитритов снизилась в 2,5 раза, а нефтепродуктов – возросла в 1,5 раза, достигнув 2 ПДК и 4,2 ПДК соответственно.

Концентрации мышьяка, СПАВ, фторидов были в пределах допустимых норм, хром, сероводород и сульфиды – не обнаружены.

Качество воды р.Миасс в створе д.Сычево по значению УКИЗВ, равному 5,45, соответствует 4 классу, разряду А, вода «грязная (таблица 14).

Бассейн раки Волга

Река Ай (левобережный приток реки Уфа).

Наблюдения за качеством воды р. Ай (пункт наблюдения г. Златоуст) ведутся в двух контрольных створах ГНС:

- 7,5 км выше г. Златоуст;

- 3,0 км ниже г. Златоуст;

В 2016 году по всему течению реки Ай (г. Златоуст) содержание растворенного в воде кислорода было хорошим – 6,47– 13,3 мг/дм3.

В верховье реки в створе выше г. Златоуст среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, соединений азота и фосфора, никеля, нефтепродуктов и органических веществ по БПК5, как и в прошлом году, не превысили уровень ПДК. Содержание  цинка – 2,5 ПДК, меди – 1,8 ПДК, марганца – 9,1 ПДК, органических веществ по ХПК – 2 ПДК, железа общего – 2,9 ПДК, в среднем изменилось незначительно по сравнению с 2015 годом. По значению УКИЗВ - 3,13 - качество речной воды выше г. Златоуст, как и в 2015 году, соответствовало 3 классу, разряду Б «очень загрязненная».

Ниже по течению реки в створе ниже г. Златоуст среднее содержание хлоридов, сульфатов, азота нитратов, фосфатов и никеля не превысило уровень ПДК. В 2016 году среднегодовые концентрации меди – 2,3 ПДК, цинка – 3 ПДК, марганца – 10,1 ПДК, органических веществ по ХПК – 2,3 ПДК и по БПК5 - 1,3 ПДК, нефтепродуктов – 3,2 ПДК не претерпели существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Содержание в воде азота аммония – 1,2 ПДК – понизилось, в среднем, в 2 раза, а азота нитритов – 2,8 ПДК – повысилось в 2,5 раз относительно 2015 года. Средняя концентрация железа общего в 2016 году увеличилась в 1,4 раза с 4,4 ПДК в 2015 году до 6,1 ПДК.

В створе ниже г. Златоуст, значению УКИЗВ, равному 4,77, по-прежнему соответствует 4 класс качества, разряд А, вода «грязная» (таблица 14).

Река Урал (крупный приток Каспийского моря).

Наблюдения за качеством воды р. Урал ведутся в пяти контрольных створах ГНС:

- в черте г. Верхнеуральск;

-1,0 км ниже г. Верхнеуральск;

-13,0 км выше г. Магнитогорск;

-18,0 км ниже г. Магнитогорск;

- 0,6 км ниже с. Богдановское.

Кроме того, в пределах области река зарегулирована двумя крупными водохранилищами - Верхнеуральским и Магнитогорским. На Верхнеуральском водохранилище наблюдения за качеством воды ведутся в одном контрольном створе: в черте п. Спасский.

На Магнитогорском водохранилище гидрохимические наблюдения организованы в двух створах:

- в черте г. Магнитогорск;

- 10 км ниже г. Магнитогорск.

Кислородный режим по всему течению реки в 2016 году был удовлетворительным: содержание растворенного кислорода варьировало от 7,23 до 14,4 мг/дм3.

В черте г. Верхнеуральск среднегодовые концентрации главных ионов, биогенных соединений, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), нефтепродуктов, как и в 2015 году, не превысили предельно допустимых  значений. Среднее содержание в воде трудноокисляемых органических веществ по ХПК (1,8 ПДК), цинка (2,6 ПДК), меди (1,8 ПДК) осталось на уровне прошлого года, а марганца - (5,6 ПДК) – понизилось, в среднем, в 1,4 раза. По значению УКИЗВ качество воды реки Урал в черте г. Верхнеуральск – 2,76 соответствует 3 классу, разряду А «загрязненная» (в 2015 году – 3 класс, разряд Б «очень загрязненная») (таблица 14).

Далее по течению реки в створе 1,0 км ниже г. Верхнеуральск среднегодовые концентрации главных ионов, азотистых и фосфорных соединений, а также величины БПК5 не превысили уровень ПДК. Среднее содержание в воде трудноокисляемых органических веществ по ХПК (1,8 ПДК), цинка (2,7 ПДК), меди (2 ПДК), железа общего (1,2 ПДК) изменилось несущественно по сравнению с прошлым годом, а марганца (6,1 ПДК) и нефтепродуктов (1,4 ПДК) – уменьшилось, в среднем, в 1,4 раза. Значению УКИЗВ, равному 3,60, как и в 2015 году, соответствует 3 класс качества, разряд Б «очень загрязненная» (таблица 14).

Ниже по течению река Урал зарегулирована Верхнеуральским водохранилищем. Кислородный режим в водоеме был удовлетворительным: содержание растворенного кислорода составило 6,69 – 13,6 мг/дм3.

Среднегодовые концентрации главных ионов, биогенных соединений и органических веществ по БПК5  в водохранилище, как и в 2015 году, находились ниже уровня ПДК. Содержание нефтепродуктов в 2016 году нормализовалось. Средние концентрации в воде органических веществ по ХПК (2,3 ПДК), меди (2 ПДК) и цинка (2,7 ПДК), в среднем, не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым годом, а марганца (3,6 ПДК) снизилось в 1,6 раза. По значению УКИЗВ – 3,40 - качество воды соответствовало 3 классу, разряду Б «очень загрязненная», как и в 2015 году (таблица 14).

Далее по течению р. Урал в створе 13,0 км выше г. Магнитогорск среднегодовые концентрации главных ионов, азотов, фосфатов, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), никеля, железа общего, как и в 2015 году, не превысили уровень ПДК. Содержание в воде трудноокисляемых органических веществ по ХПК (1,8 ПДК), цинка (2,6 ПДК), меди (2 ПДК) и марганца (5,6 ПДК) в среднем изменилось несущественно по отношению к прошлому году, а нефтепродуктов – нормализовалось. Значению УКИЗВ, равному 2,64, соответствует, как и прежде, 3 класс качества воды, разряд А, вода «загрязненная» (таблица 14).

В районе г. Магнитогорск река Урал зарегулирована Магнитогорским водохранилищем. Кислородный режим по всей акватории водоема был хорошим: содержание растворенного в воде кислорода варьировало от 8,11 до 14,1 мг/дм3.

В черте г. Магнитогорск среднегодовые концентрации в водоеме главных ионов, азотистых соединений, железа общего, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), в основном,  не превысили уровень ПДК, как и в 2015 году. Среднее содержание в воде органических веществ по ХПК (2,1 ПДК), меди (2,7 ПДК), марганца (7,1 ПДК) и  цинка (3,3 ПДК) не претерпело значительных изменений по сравнению с прошлым годом, а нефтепродуктов - нормализовалось. По значению УКИЗВ – 4,21 - качество воды, как и в 2015 году, соответствовало 4 классу, разряду А «грязная» (таблица 14).

В южной предплотинной части Магнитогорского водохранилища среднегодовые концентрации главных ионов, биогенных соединений, легкоокисляемых органических веществ по БПК5, фенолов, как и в 2015 году, в основном, не превысили уровень ПДК. Среднее содержание в воде трудноокисляемых органических веществ по ХПК (2,3 ПДК), нефтепродуктов (1,1 ПДК), меди (2,6 ПДК), цинка (3,3 ПДК) не претерпело существенных изменений, по сравнению с прошлым годом. Концентрация марганца в 2016 году понизилась, в среднем, в 1,7 раза с 7,3 до 4,2 ПДК. Значению УКИЗВ, равному 3,88, соответствует, 3 класс качества, разряд Б, вода «очень загрязненная» (в 2015 году - 4 класс качества воды, разряд А, вода «грязная») (таблица 14).

Далее по течению реки Урал в створе 18,0 км ниже г. Магнитогорск среднегодовые концентрации хлоридов, азота аммония, нитратов, никеля, железа общего и фенолов, как и в 2015 году, не превысили уровень ПДК. Среднее содержание в воде органических веществ по ХПК (2,2 ПДК) и по БПК5 (1,4 ПДК), нефтепродуктов (1,4 ПДК), азота нитритов (1,6 ПДК), сульфатов (1,6 ПДК), цинка (3,5 ПДК), марганца (4,4 ПДК) и меди (2,3  ПДК) осталось на уровне прошлого года. По значению УКИЗВ – 4,54 - качество воды соответствовало 4 классу, разряду А «грязная», как и в 2015 году (таблица 14).

В замыкающем по Челябинской области створе 0,6 км ниже с. Богдановское среднегодовые, концентрации биогенных соединений, хлоридов, никеля, фенолов, нефтепродуктов, как и в 2015 году, не превысили уровень ПДК. Среднее содержание в воде органических веществ по БПК5 -1,2 ПДК - и по ХПК - 2 ПДК – осталось на уровне 2015г. Концентрации меди (3,1 ПДК), цинка (3,6 ПДК), марганца (5,2 ПДК) и сульфатов (1,1 ПДК), в среднем, также не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым годом. Значению УКИЗВ, равному 4,02, соответствует в 2016 году 4 класс качества воды, разряд А, вода «грязная» (в 2015 году - 3 класс качества, разряд Б, вода «очень загрязненная») (таблица 14).

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области. В 2016 году контроль за качеством питьевой воды на территории Челябинской области проводился на водопроводах 36 муниципальных образований области, в 141 мониторинговой точке.

Анализ проведен по 23 санитарно-химическим показателям, являющимся загрязнителями питьевой воды, по 12816 исследованиям (пробам), для которых установлены нормативы и которые могут быть использованы для оценки качества питьевого водоснабжения. Превышение гигиенических нормативов выявлено по 9 загрязняющим веществам в 459 исследованиях (3,58 %), в том числе 224 исследования (1,74 %) в диапазоне 1,1-2,0 ПДК; 215 исследований (1,68 %) в диапазоне 2,1-5 ПДК; 20 исследований (0,16 %) в диапазоне >5 ПДК.

Таблица 15. Результаты исследований питьевой воды на санитарно-химические показатели в Челябинской области в 2016 году

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Исследова-ние проб всего (абс.) | В том числе: | Всего > 1 ПДК | % превы-шений | Численность под воздействи-ем > ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1,0 ПДК | 1,1-2,0 ПДК | 2,1-5,0 ПДК | > 5,1 ПДК |  |  |  |
| 1 | Фтор для климатических районов I-II | 1152 | 1133 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1,65 | 4626 |
| 2 | Железо (включая хлорное железо) по Fe | 1644 | 1415 | 116 | 102 | 11* | 229 | 13,93 | 325853 |
| 3 | Марганец | 1236 | 1179 | 46 | 10 | 1** | 57 | 4,61 | 80689 |
| 4 | Кобальт | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Никель | 564 | 552 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2,13 | 19300 |
| 6 | Медь | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Цинк | 864 | 859 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,58 | 92700 |
| 8 | Кадмий | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Свинец | 1236 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Магний | 528 | 514 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2,65 | 134 |
| 11 | Молибден | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Мышьяк | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Нитраты (по NO3) | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Алюминий | 384 | 376 | 0 | 0 | 8*** | 8 | 2,08 | 6637 |
| 15 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 324 | 316 | 7 | 14 | 0 | 8 | 2,47 | 7450 |
| 16 | Нитриты (по NO2) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | Хлороформ | 324 | 217 | 19 | 88 | 0 | 107 | 33,02 | 1192335 |
| 18 | Бор | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Хром (+6) | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Хром | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Цианиды | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Хлориды (по Сl) | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Нефть | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

*-Еткульский район, Кизильский район;

**- Карталинский район;

*** - г.Карабаш

Превышение гигиенических нормативов регистрируется в следующих территориях:

- по фтору для климатических районов I-II: в Агаповском (в 25% проб), Нагайбакском (в 20,83% проб) районах;

- по железу: в городах Златоуст (в 34,52 % проб), Карабаш (в 18,75% проб), Копейск (в 25% проб), Кыштым (в 35,42% проб), Магнитогорск (в 6,67% проб), Челябинск (в 0,6% проб), Южноуральск (в 4,17% проб), Еманжелинском (33,33% проб), Еткульском (в 95,83% проб), Карталинском (в 4,17% проб), Каслинском (в 50% проб), Катав-Ивановском (в 3,13% проб), Кизильском (в 18,33% проб), Коркинском (в 8,33% проб), Кунашакском (в 45,83% проб), Нагайбакском (в 4,17% проб), Нязепетровском (100% проб), Саткинском (47,62% проб) районах;

- по марганцу: в городах Челябинск (в 1,79% проб), Карабаш (в 14,58% проб), Верхнеуральском (в 10% проб), Карталинском (в 4,17% проб), Каслинском (в 19,44% проб), Нязепетровском (в 8,33% проб), Саткинском (в 22,62% проб), Увельском (50% проб) районах;

- по никелю: в городе Верхний Уфалей (в 50% проб);

- по цинку: в городе Челябинске (в 2,98% проб);

-по магнию: в Аргаяшском (в 50% проб), Еманжелинском (2,78% проб), Еткульском (4,17 % проб) районах;

- по алюминию: в городе Карабаше (в 16,67% проб);

- по аммиаку: в Еткульском (в 25% проб), Увельском (в 8,33% проб);

- по хлороформу: в городах Челябинск (в 46,43% проб), Копейск (40,28% проб).

Анализ лабораторных исследований за 3 года (с 2014 по 2016 год) показывает, что приоритетными загрязнителями питьевой воды системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются: марганец и его соединения, никель, магний, цинк (за счет поступления из источника водоснабжения), хлороформ, фтор (за счет загрязнения питьевой воды в процессе водоподготовки), железо (за счет загрязнения питьевой воды в процессе транспортирования).

Превышение нормативов по показателю жесткость регистрируется в городах Копейск (в 1,39 % проб), Верхний Уфалей (в 4,17 % проб), а также по районам: Агаповскому (в 41,67 % проб), Аргаяшскому (в 50 % проб), Кизильскому (в 8,33 % проб).

В 2016 году выполнено 3552 исследования питьевой воды на микробиологические показатели, в 66 исследованиях (1,86 %) установлено превышение гигиенических нормативов, которое регистрируется в следующих территориях:

- по общим колиформам: в городах Верхний Уфалей (в 12,5% проб), Златоуст (в 0,93% проб), Копейск (в 1,39% проб), Кыштым (в 8,33% проб), Челябинск (в 3,57% проб), в Брединском (в 4,17% проб), Варненском (в 12,5% проб), в Верхнеуральском (в 1,67% проб), Еманжелинском (в 5,56% проб), Каслинском (в 11,11% проб), Катав – Ивановском (в 1,04% проб), Кизильском (в 1,67% проб), Коркинском (в 18,75% проб), Красноармейском (4,17% проб), Нязепетровском (в 20,83% проб), Саткинском (в 2,38% проб), Уйском (в 4,17 % проб) районах;

-	по термотолерантным колиформным бактериям: в городе Челябинске (в 0,6% проб), Варненском (в 12,5% проб), Еманжелинском (в 2,78% проб), Каслинском (в 8,33% проб), Коркинском (14,58% проб), Нязепетровском (в 8,33 % проб) районах;

-	другие показатели (общее микробное число): в городе Челябинске (в 0,6 % проб).

За период 2014-2016 годы превышение гигиенических нормативов регистрируется в 1,86-3,69 % нестандартных проб.

4. Радиационная обстановка на территории Челябинской области

В рамках исполнения полномочий по обеспечению радиационной безопасности населения Челябинской области в 2016 году были  выполнены  следующие мероприятия:

- организация контроля радиационной обстановки на территории Челябинской области: контроль радиационных параметров атмосферного воздуха и контроль радиационной обстановки на реках Теча и Караболка;

- ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Челябинской области.

Основной целью контроля радиационных параметров атмосферного воздуха является получение информации о радиационной обстановке в зоне влияния потенциального источника радиоактивного загрязнения территории Челябинской области - ФГУП «ПО «Маяк».

В 2016 году Челябинским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» проводились измерения радиационных параметров аэрозолей атмосферного воздуха в 3 контрольных пунктах, расположенных в зоне наблюдения ФГУП «ПО «Маяк»:

- концентрации суммарной альфа-активности, суммарной бета-активности, цезия-137, стронция-90, плутония-238 и плутония-239, 240 (пос. Новогорный, с. Аргаяш, г. Кыштым);

- концентрация трития в атмосферных осадках (с. Аргаяш).

Среднегодовые концентрации бета-излучающих нуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха, за исключением г. Кыштым, не превышали фонового значения в целом по Российской Федерации. В г. Кыштым среднегодовая концентрация суммарной бета-активности в 1,5 раза превысила фоновое значение по Российской Федерации.

Концентрации цезия-137, стронция-90, плутония-238, плутония-239, 240 в пробах атмосферного воздуха не превышали значений допустимой объемной активности для населения, установленных Нормами радиационной безопасности-99/2009 (далее именуется – НРБ-99/2009).

В 2016 году было зафиксировано 4 случая высокого радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха (по утвержденным критериям Росгидромета) по показателю суммарная бета-активность в суточных пробах, отобранных 19-20 января и 20-21 января в г. Кыштым, 19-20 января в с.Аргаяш, по показателям суммарная бета-активность и цезий-137 -  23-24 июня в пос. Новогорном. Зафиксированные значения концентраций были разовыми, на следующий день они снизились до фоновых уровней, что свидетельствует об отсутствии аварийных ситуаций на радиационно опасных объектах и связано с непродолжительными природными флуктуациями радиоактивности (вторичный перенос). Превышения допустимых уровней содержания техногенных радионуклидов в атмосферном воздухе, установленных НРБ-99/2009, не наблюдалось.

Случаев экстремально высокого радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году не зафиксировано.

Аварийных ситуаций с выносом значительного количества техногенных радиоактивных элементов в окружающую среду в 2016 году не наблюдалось.

Результаты контроля за радиационной обстановкой на реках Теча и Караболка

По территории Челябинской области протекает река Теча, загрязненная долгоживущими техногенными радионуклидами в результате прошлой деятельности производственного объединения «Маяк».

В 2015 году принято постановление Правительства  Челябинской области от 13.08.2015 г. № 421-П «Об устанавливаемых ограничениях водопользования на реке Теча в пределах Челябинской области», которым наложен запрет на осуществление основных видов водопользования на реке.

Основными техногенными радионуклидами, определяющими радиоактивное загрязнение экосистемы реки Теча, являются стронций-90, цезий-137, тритий.

В 2016 году среднегодовая концентрация стронция-90 в воде реке Теча на территории Челябинской области превышала уровень вмешательства (далее именуется – УВ) для стронция-90, который составляет 4,9 Беккерель/кг (далее именуется – Бк/кг), варьируя по 4 контрольным створам (Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча, Нижнепетропавловское) от 6,5 до 8,0 Бк/кг (в 2015 г. - от 5,9 до 6,7 Бк/кг). Максимальная концентрация стронция-90 наблюдалась в створе Муслюмово (сентябрь) и составила 11,9 Бк/кг, что выше УВ в 2,4 раза (в 2015 г. максимальная концентрация составила 13,2 Бк/кг).

Среднегодовая концентрация цезия-137 по 4 контрольным створам варьировала от 0,07 до 0,23 Бк/кг, что значительно ниже значения УВ для данного радионуклида (11 Бк/кг).

Среднегодовая концентрация трития (створ Муслюмово) составила  - 97,6 Бк/кг (в 2015 г. - 113 Бк/кг), максимальная - 151,3 Бк/кг, что значительно ниже значения УВ для данного радионуклида (7600 Бк/кг).

Река Караболка протекает по северным территориям Челябинской области. Истоки реки расположены на территории радиоактивно загрязненного болото Бугай. Основным источником радиоактивного загрязнения реки являются техногенные радионуклиды, которые поступают в экосистему реки в результате вторичных процессов их смыва с водосборной поверхности и выщелачивания из донных отложений.

В 2016 году радиационная обстановка на реке Караболка оставалась стабильной. Отбор проб воды проводился в контрольных створах Татарская Караболка и Усть-Караболка. Как и в предыдущие годы, среднегодовые концентрации стронция-90 (0,5 - 3,3 Бк/кг) и цезия-137 (до 0,03 Бк/кг) в воде реки Караболка наблюдались на уровнях, значительно ниже УВ для данных радионуклидов.

На территории лесного фонда радиационную обстановку в пределах Восточно-Уральского радиоактивного следа формирует загрязнение лесных экосистем стронцием-90.

По состоянию на 01.01.2017 г. загрязненными радионуклидами 
стронция-90 (свыше 0,15 Ки/км²) остаются 197,5 тыс. га земель лесного фонда в Челябинской области.

Радиационно-гигиенический (дозовый) мониторинг на территории области

Облучение населения формируется за счет источников природного, медицинского и техногенного излучения. В 2016 году среднегодовая эффективная доза облучения от всех видов излучения на одного жителя Челябинской области составила 3,714 мЗв/год (в 2015 г. по Челябинской области - 4,30 мЗв, по Российской Федерации – 3,810 мЗв).

Техногенное облучение населения

В настоящее время техногенное облучение населения Челябинской области складывается из нескольких составляющих:

- стратосферных выпадений искусственных радионуклидов;

- последствий радиационных аварий прошлых лет на ПО «Маяк» (1957, 1967 гг.) и сбросов жидких радиоактивных отходов в р. Теча (1949-1956 гг.);

- деятельности объектов, имеющих сброс и выброс искусственных радионуклидов во внешнюю среду.

В 2016 году проведено 888 радиохимических исследований  продовольственного сырья и пищевых продуктов на содержание цезия-137 и стронция-90, в том числе 578 исследований (в 2015 г. – 784 исследований) на территориях, подвергшихся радиоактивному воздействию.

Превышения санитарных регламентов по содержанию стронция-90 и цезия-137 зафиксировано в пробах рыбы из реки Теча, отобранных для проведения научно-исследовательской работы ФГУН «Уральский научно-практический центр радиационной медицины» ФМБА России (рыба населением не употреблялась). Во исполнение постановления Правительства  Челябинской области от 13.08.2015 № 421-п «Об устанавливаемых ограничениях водопользования на реке Теча в пределах Челябинской области» в 2016 году отделом госконтроля надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству проведено 7 контрольно-надзорных мероприятий (нарушений законодательства по пользованию водными биоресурсами не выявлено); администрациями 4 муниципальных образований, на территории которых протекает река Теча, проводилась информационно-разъяснительная работа с населением.

В 2016 году по заказу Правительства Челябинской области был проведен первый, научно-исследовательский этап работы по определению границ зоны радиоактивного загрязнения поймы реки Теча в пределах Челябинской области.

В результате проделанной работы предложены критерии для определения границ зоны радиоактивного загрязнения поймы реки Теча; предложен базовый критерий для зонирования территории поймы реки Теча (удельная активность стронция-90, цезия-137 в пойменной почве); предложены сценарии проведения работ по зонированию территории поймы р. Теча в пределах Челябинской области.

В течение года проводилась работа по организации контроля за выполнением арендаторами озёр, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях, рекомендаций санитарной службы по обязательному радиационному контролю за производимой продукцией. Случаев превышения нормативов по содержанию техногенных радионуклидов в рыбной продукции не выявлено.

На 01.01.2017 г. на территории Челябинской области зарегистрировано 552 (в 2015 г.- 536) объектов, использующих в своей деятельности источники ионизирующего излучения (далее именуется – ИИИ), в том числе 4 объекта, подведомственных Государственной корпорации «Росатом». Общая численность персонала группы А (работающие с техногенными ИИИ) и персонала группы Б (находящиеся по условиям работы в сфере воздействия техногенных ИИИ) составила 15 325 человек (в 2015 г. – 13 312 человек). Измерение эффективных доз облучения персонала группы А проводится методом термолюминесцентной дозиметрии (далее – ТЛД), что обеспечивает высокую достоверность полученных значений доз. Охват персонала группы А методом ТЛД в 2016 году, как в предыдущие несколько лет, составил 100 %. Превышение регламента доз для персонала группы А (20 мЗв) и группы Б (5 мЗв) в 2016 году не зарегистрировано. Также были оценены годовые индивидуальные и коллективные дозы техногенного облучения населения.

Таблица 16. Дозы населения, проживающего на р. Теча, загрязненной в результате сбросов жидких радиоактивных отходов ПО «Маяк»

| Населенный пункт | Население, человек | Средняя индивид доза, мЗв/год | Коллективная доза, чел-Зв/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижнепетропавловское | 307 | 0,093 | 0,0285 |
| Русская Теча | 1129 | 0,135 | 0,1524 |
| Бродокалмак | 3046 | 0,095 | 0,2893 |
| пос. Муслюмово, ж.д. станция | 2654 | 0,154 | 0,4087 |
| Всего | 7136 | 0,123 | 0,8789 |

Таблица 17. Дозы населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, пострадавших в результате аварий на ПО «Маяк» (1957, 1967 годы)

| Населенный пункт | Население, чел. | Средняя инд. доза, мЗв/год | Коллективная доза, чел-Зв/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Худайбердинский | 807 | 0,097 | 0,0783 |
| Башакуль | 247 | 0,116 | 0,0286 |
| Татарская Караболка | 423 | 0,035 | 0,0148 |
| Красный Партизан | 233 | 0,034 | 0,0079 |
| Багаряк | 1423 | 0,024 | 0,0341 |
| Большой Куяш | 1046 | 0,190 | 0,1987 |
| Касли | 16969 | 0,033 | 0,5599 |
| Всего (7 населенных пунктов) | 21148 | 0,043 | 0,9223 |
| Всего (все населенные пункты ВУРС) | 58001 | 0,043 | 2,4985 |

В 2016 году значение средней индивидуальной эффективной дозы техногенного облучения населения, проживающего на территориях, пострадавших в результате аварий на ПО «Маяк» (1957, 1967 гг.), составила 0,043 мЗв; для населения, проживающего на р. Теча, загрязненной в результате сбросов жидких радиоактивных отходов ПО «Маяк» – 0,123 мЗв, что соответствует  уровню 2014-2015 гг.

Следует отметить, что во всех населённых пунктах, в которых проводился радиационно-гигиенический мониторинг в 2016 г., значение средней индивидуальной эффективной дозы техногенного облучения населения значительно ниже регламента, установленного НРБ-99/2009 (1мЗв/год).

В 2016 году средняя эффективная доза техногенного облучения для одного жителя Челябинской области составила 0,006 мЗв, что на уровне многолетних наблюдений и не превышает среднероссийский показатель (0,009 мЗв).

Природное облучение населения

Природное облучение населения Челябинской области вносит наибольший  вклад в суммарное облучение населения. Это объясняется тем, что в Челябинской области существуют аномалии природной радиоактивной минерализации литосферы и гидросферы, что обуславливает повышенное содержание природных радионуклидов в воздухе помещений (радон) и в воде подземных источников питьевого водоснабжения на отдельных территориях области.

Согласно отчету Зеленогорского государственного геологического предприятия территория Челябинской области является неблагополучной по содержанию в литосфере урана и тория и, соответственно, радона и торона. Общее число скоплений естественных радионуклидов на территории Челябинской области составляет 2 450, размер выявленных скоплений варьирует от точечных до площадных. Распределены они на территории области преимущественно в центральной части и простираются с севера на юг области. Наиболее значимые для формирования доз внешнего облучения населения аномалии высокой радиоактивной минерализацией коренных пород: Аяцкое, Борисовское и Анненское.

По рейтингу радонового потенциала выделяются следующие геологические провинции: Вишневогорская-Ильменогорская, Юго-Коневская, Челябинско-Джабыкская и Кацбахско-Суукдинская.

Контроль качества питьевой воды проводился по предварительной оценке удельных суммарных альфа- и бета-активностей и концентрации  радона в воде. В 2016 году зарегистрировано 25 пробы воды источников питьевого водоснабжения (4,5 % от числа исследованных проб), превышающих регламент по суммарной альфа-активности  (0,2 Бк/кг); проб, превышающих регламент по суммарной бета-активности (1,0 Бк/кг) не зарегистрировано. Превышение регламента по содержанию радона выявлено в 327 пробах воды (28,7 % от числа исследованных), в 2015 году – в 247 пробах воды (39 % от числа исследованных).

В 2016 году проведены исследования 624  проб (в 2015 году – 475 пробы) строительных материалов. Средняя удельная эффективная активность природных радионуклидов составила 96 Бк/кг. Максимальная удельная эффективная активность природных радионуклидов составила 197 Бк/кг (ожелезнённый доломит, ОАО «Магнитогорский металлургический  комбинат», разрешается использовать без ограничения).

Среднегодовая эффективная доза облучения от природных источников излучения (не нормируется) на одного жителя Челябинской области в 2016 году составила 3,183 мЗв/год (в 2015 году – 3,878 мЗв/год), что ниже среднероссийского показателя (3,310 мЗв/год). Ведущим фактором облучения населения от природных источников является радон в воздухе помещений, на долю которого приходится до 50 % от суммарной коллективной эффективной дозы облучения населения от всех природных источников радиоактивного воздействия.

Медицинское облучение населения

Медицинское облучение населения области имеет тенденцию к увеличению. Рост коллективной и средней годовой эффективной дозы облучения населения происходит за счет внедрения высокотехнологичных, но в то же  время и высокодозовых методов диагностики, таких как позитронно-эмиссионная томография (далее – ПЭТ), компьютерная томография. Резерв для снижения медицинского облучения имеется, прежде всего, за счет модернизации парка рентгенаппаратов и совершенствования системы учета доз облучения от всех видов рентгенодиагностических процедур по замеренным дозам.

В отчетном году на контроле санитарной службы находилось 394 лечебно-профилактических учреждения (в 2015 году - 373). На территории области функционируют 2  ПЭТ–центра: при ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер № 2» (г. Магнитогорск). Кроме того, в лечебных учреждениях области функционируют 849 рентгеновских кабинета, 12 радиологических подразделения. В 2016 г. на одного жителя области в среднем приходилось  по 2 рентгенорадиологические процедуры.

В 2016 году эффективная доза медицинского облучения в среднем на одного жителя Челябинской области составила 0,511 мЗв/год (в 2015 году – 0,401, в 2014 году – 0,406 мЗв/год), что незначительно превышает среднероссийский показатель (0,489 мЗв/год).

В 2016 году вклад в коллективную эффективную дозу облучения населения от различных источников составил: от деятельности предприятий, использующих ИИИ – 0,37 %, от стратосферных выпадений техногенных радионуклидов и от радиационных аварий прошлых лет – 0,16 %, от медицинских исследований – 13,76 %. Наибольший вклад в дозу внесли природные источники излучения – 85,71 %.

Таким образом, в течение 2016 года радиационная обстановка на территории Челябинской области сохранялась стабильной и оценивалась как  удовлетворительная.

Оценка и анализ данных радиационного контроля позволили сделать вывод о том, что предприятия и организации, эксплуатирующие источники ионизирующего излучения, включая  ведомственные предприятия, работали в штатном режиме, дозовые нагрузки на персонал, население области, включая население зон наблюдения особо ядерно и радиационно опасных объектов, находятся на уровне многолетних среднеобластных и российских показателей.

5. Земельные ресурсы. Почвы

Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2017 года составляет 8 852,9 тыс. га и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации подразделяется по целевому назначению на семь категорий земель.

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда Челябинской области площади земель сельскохозяйственного назначения – 5169,9 тыс. га (58,4%) и площади земель лесного фонда - 2782,1 тыс. га (31,4 %). Площадь земель населенных пунктов составляет 406,9 тыс. га (4,6 %), из них: 131,6 тыс. га (1,5 %) - сельские населенные пункты и 275,3 тыс. га (3,1 %) - городские населенные пункты.

Таблица 18. Земельный фонд Челябинской области по категориям

| Категория земель | Площадь, тыс. га |
| --- | --- |
|  | на 1 января 2016 г. | на 1 января 2017 г. | 2016 г. к 2017 г. (+/-) | Удельный процент категории |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5173,5 | 5169,9 | -3,6 | 58,4 |
| Земли населенных пунктов | 406,7 | 406,9 | 0,2 | 4,6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 259,2 | 262,6 | 3,4 | 3,0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 64,2 | 64,2 | 0 | 0,7 |
| Земли лесного фонда | 2782,1 | 2782,1 | 0 | 31,4 |
| Земли водного фонда | 29,2 | 29,2 | 0 | 0,3 |
| Земли запаса | 138,0 | 138,0 | 0 | 1,6 |
| Итого | 8 852,9 | 8 852,9 | 0 | 100 |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2012 г. № 1911-Р Управление Росприроднадзора и его территориальные органы, начиная с 2013 года, осуществляют прием и сбор сведений о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы по форме № 2-ТП (рекультивация), утвержденной приказом Росстата от 29.12.2012 г. № 676.

По данным Росприроднадзора по Челябинской области в соответствии с формой 2-ТП (рекультивация) за 2016 год на территории Челябинской области:

количество нарушенных земель - 19,663 тыс. га,

количество рекультивированных земель -  1,029 тыс. га.

Основными источниками загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, сельскохозяйственное производство, автотранспорт. Опасность загрязнения почв газообразными выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных веществ и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, продуктов питания, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения.

К числу приоритетных загрязнителей почвы селитебных территорий области относятся: свинец, кадмий, никель, мышьяк, марганец, медь.

В 2016 году контроль за качеством почвы организован в 97 мониторинговых точках 36 муниципальных образований Челябинской области. В 2016 г. выполнено 2739 исследований на 12 санитарно-химических показателей.

Превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям регистрируется в следующих территориях:

по бенз(а)пирену: Агаповском (в 16,7 % проб), Верхнеуральском (66,7 % проб), Кизильском (33,3% проб), Нагайбакском (в 50,0% проб) районах;

по кадмию: в городе Челябинске (в 6,06% проб);

по марганцу: в городах Верхний Уфалей (в 8,3 % проб), Магнитогорск (в 7,1 % проб), Южноуральск (в 33,3 % проб), Троицк и Троицкий район (в 27,78 % проб);

по меди: в городах Аша и Ашинский район, Сим, Миньяр (в 8,3 % проб), Златоуст (в 5,56 % проб), Карабаш (в 75 % проб), Кыштым (в 12,5 % проб), Миасс (в 55,56% проб), Троицк и Троицкий район (в 38,89 % проб), Челябинске (в 3,03 % проб), Южноуральске (в 58,3 % проб);

по мышьяку: в городе Верхний Уфалей (в 16,7 % проб), Аргаяшском районе (в 16,7 % проб);

по никелю: в городах Верхний Уфалей (в 100 % проб), Златоуст (в 16,7 % проб), Карабаш (в 50% проб), Миасс (в 18,2 % проб), Троицк и Троицкий район (в 72,2 % проб), Челябинск (в 6,1 % проб), Южноуральск (в 75% проб), Кунашакском районе (в 100 % проб);

по ртути: в городе Челябинске (в 3,03 % проб);

по свинцу: городах Верхний Уфалей (41,7 % проб), Златоуст (11,1 % проб), Карабаш (100 % проб), Кыштым (в 37,5 % проб), Магнитогорск (в 4,8 % проб), Троицк и Троицкий район (в 5,6 % проб), Челябинск (в 10,6% проб), Южноуральск (41,7 % проб), Агаповский (в 16,7 % проб), Саткинский (в 6,7% проб);

по хрому трехвалентному: в городах Златоуст (в 11,1 % проб), Южноуральск (в 33,3 % проб);

по цинку: по городам Верхний Уфалей (в 58,3 % проб), Златоуст (в 8,3 % проб), Карабаш (в 50 % проб), Кыштым (в 25 % проб), Магнитогорск (в 11,9% проб), Миасс (29,2% проб), Троицк и Троицкий район (в 44, 4 % проб), Челябинск (в 21,2% проб), Южноуральск (в 50% проб).

Микробиологические исследования почвы проводились по показателям: индекс БКПБ, индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы. В 2016 году выполнено 906 исследований почвы на микробиологические показатели. Превышение гигиенических нормативов установлено в 68 пробах (7,5 %).

За период 2014-2016 годы наблюдается снижение доли проб с превышением гигиенических нормативов по микробиологическим показателям с 10,9% до 7,5%.

В 2016  году выполнено 789 исследований на паразитологические показатели, превышение гигиенических нормативов не установлено.

6. Отходы

Таблица 19. Показатели образования отходов и обращения с ними в 2016 году, млн. тонн

| Показатели | Всего | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| Объем образованных отходов производства и потребления | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 8,01 | 85,33 |
| Количество использованных и обезвреженных отходов | 38,31 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 7,80 | 29,58 |
| Количество захороненных отходов | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,54 |
| Количество переданных на хранение отходов | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 20. Перечень предприятий – основных источников образования отходов в 2016 году

| Наименование предприятия | Ед. измерения | Объем образования отходов |
| --- | --- | --- |
| ЗАО Михеевский ГОК | млн. т | 32,1 |
| ОАО «ММК» | млн. т | 27,83 |
| ОАО «Уфалейникель» | млн. т | 8,83 |
| АО «Южуралзолото Группа Компаний» | млн. т | 5,72 |
| ПАО «Комбинат Магнезит» | млн. т | 4,42 |
| ОАО по добыче угля ЧУК | млн. т | 3,26 |

Таблица 21. Перечень природоохранных мероприятий, связанных с рациональным использованием отходов

| Наименование предприятия | Наименование мероприятия | Затраты, млн. рублей | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ММК» | Шламохранилище №2. Линия по обогащению железосодержащих хвостов. Строительство установки по использованию шламов ЛПЦ-4 и ЛПЦ-10 в ВФУ. | 77,9 | Вовлечение отходов в производство, частичная ликвидация накопленного ущерба |
| ПАО «ЧТПЗ» | Переработка и утилизация ранее накопленного объёма отходов с территории шлакового отвала. | 17,061 | Частичная ликвидация накопленного ущерба |
| ПАО «ЧЦЗ» | Утилизация отходов образующихся на ПАО «ЧЦЗ» | 1,456 | Вовлечение отходов в производство |

Характеристика полигонов и хранилищ отходов на территории Челябинской области

В соответствии с пунктом 11 Порядка ведения регионального кадастра отходов Челябинской области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 18.06.2014 г. № 268-П, на основе информации органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области об объектах размещения отходов производства и потребления, сформирован региональный кадастр отходов Челябинской области.

По состоянию на 01.01.2017, по данным, представленным органами местного самоуправления, на территории Челябинской области размещено 142 объекта промышленных отходов в 22 муниципальных образованиях; количество действующих санкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (далее именуется – ТКО) составляет 421.

В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (статья 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства и потребления»). В результате уменьшился показатель количества полигонов ТКО, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее именуется – ГРОРО) на территории Челябинской области, и на начало 01.01.2017 г. составил 4.

Таблица 22. Объекты размещения ТКО, внесенные в ГРОРО по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование МР | Наименование ближайшего населенного пункта | Вид объектов размещения отходов | Регистрация в ГРОРО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер приказа | Дата включения в ГРОРО | Номер объекта |
| Локомотивный городской округ | Локомотивный ГО | Полигон твердых бытовых отходов* | № 592 | от 25.09.2014 | 74-00021-З-00592-250914 |
| Трехгорный городской округ | г. Трехгорный | Полигон ТБО | № 625 | от 31.07.2015 | 74-00101-З-00625-310715 |
| Кыштымский городской округ | г. Кыштым | Городская свалка ТБО (полигон) | № 133 | от 18.02.2015 | 74-00071-3-00133-18022015 |
| Сосновский муниципальный район | д. Урефты | Полигон ТБО | № 592 | от 25.09.2014 | 74-00007-З-00592-150217 |

Годовое количество ТКО, размещаемых на этих объектах размещения отходов, составляет около 100 тыс. тонн. Остаточная емкость полигонов составляет около 1 200 тыс. тонн при годовом образовании ТКО Челябинской области 900 тыс. тонн.

Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016 № 844.

В соответствии с утвержденной территориальной схемой в течение 2017 года должны быть включены в ГРОРО следующие полигоны:

- полигон ТКО в п. Полетаево Сосновского района,

- полигон ТКО в г. Копейске (п. Старокамышинск),

- полигон ТКО в г. Карабаш,

- полигон ТКО в г. Сатка,

- полигон ТКО в г. Снежинск,

- полигон ТКО в г. Озерск.

После включения этих полигонов в ГРОРО общая суммарная емкость полигонов Челябинской области, включенных в ГРОРО, увеличится до 1 900 тыс. тонн.

Кроме объектов размещения отходов (полигонов), на территории Челябинской области действуют объекты по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов – мусоросортировочные комплексы.

Таблица 23. Перечень действующих мусоросортировочных комплексов ТКО по состоянию на 01.01.2017 года

| № | Наименование объекта | Мощность объекта, т/год | Отбираемые виды вторсырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Втор-Ком» (п.Старокамышинск), | 40 000 | ПЭТ бутылка, макулатура, полиэтиленовая пленка, алюминиевая банка, оборотная стекло-тара, ящики полипропиленовые от овощей и фруктов, тряпье, бутылки из под бытовой химии, жестяная банка, другой металл. |
| 2 | ООО «Спецсервис» г. Кыштым | 120 000 | картон; полиэтиленовая пленка (ПНД, ПВД); алюминиевая банка; ПЭТ бутылка; полипро-пилен; ПВХ; стрейч пленка; металлолом |
| 3 | ООО «Втор-Ком-Златоуст» г.Златоуст | 30 000 | ПЭТ-бутылки, картон, макулатура, пленка, стрейч-пленка, полимерные ящики, пластик РР, канистры |
| 4 | ООО «Эко-Сервис» г.Миасс | 50 000 | макулатура; полимеры; стекло; лом металлов; отсев |

Также на территории Челябинской области (г. Челябинск, Свердловский тракт, 34) действует завод по утилизации твердых коммунальных отходов АО «Втор-Ком». Предприятие осуществляет производство ватина из старой одежды, производство гофрокартона из макулатуры, производство дорнита и синтепона.

По состоянию на 01.01.2017 г. общая площадь земель, занятых промышленными отходами, составляет 9 219,64 га, что на 1 271,6 га меньше аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2016 г. Уменьшение площади произошло за счет уточнения данных органами местного самоуправления Карабашского, Южноуральского городских округов и Ашинского муниципального районов.

В соответствии с территориальной схемой количество ТКО, образуемых на территории Челябинской области, составляет 900 тыс. тонн/год. ТКО представлены в основном двумя видами отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) -587 224,37 т/год (66,01% от общего количества ТКО);

- отходы из жилищ крупногабаритные – 189 977,87 т/год (21,36% от общего количества ТКО).

Суммарно данные отходы составляют 777 202,25 т/год (87,37%). Таким образом, на остальные ТКО – от коммерческого, социального и культурно-бытового фондов – приходится менее 15% суммарно.

При разработке территориальной схемы был проведен морфологический анализ образуемых ТКО. Компонентный состав ТКО по группам муниципальных образований, в которых проводился морфологический анализ ТКО, приведен в таблице 25.

Таблица 24. Компонентный состав ТКО в группах муниципальных образований Челябинской области

| Компоненты | № группы | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | макс % | мин % |  |
| Пищевые отходы | Группа №1, Челябинск | Группа №2, Магнитогорск | 11,405%-23,5% |
| Бумага | Группа №2, Магнитогорск | Группа № 5, Озерск | 8,08%- 12,48% |
| Картон | Группа № 5, Озерск | Группа №2, Магнитогорск | 4,15%-5,14% |
| Дерево | Группа №2, Магнитогорск | Группа № 5, Озерск | 1,03%-2,25% |
| Металл | Группа №4, Агаповка, Еткуль | Группа №1, Челябинск | 4,17%-5,49% |
| Текстиль | Группа №3, Златоуст, Долгодеревенское | Группа № 5, Озерск | 4,61%-7,02% |
| Кости | Группа № 5, Озерск | Группа №4, Агаповка, Еткуль | 0%-0,84% |
| Стекло | Группа №4, Агаповка, Еткуль | Группа №3, Златоуст, Долгодеревенское | 13,96%-18,61% |
| Кожа, резина | Группа №2, Магнитогорск | Группа № 5, Озерск | 1,65%-7,53% |
| Камни | Группа № 5, Озерск | Группа №2, Магнитогорск | 7,5%-%9,42% |
| Полимерные материалы | Группа №4, Агаповка, Еткуль | Группа №1, Челябинск | 10,36% - 13,8%. |
| Прочее | Группа №2, Магнитогорск | Группа № 5, Озерск | 6,46%-13,42% |
| Отсев | Группа № 5, Озерск | Группа №1, Челябинск | 3,48%-6,75% |

Максимальное количество в составе ТКО занимают пищевые отходы, бумага и стекло. Больше всего пищевых отходов в группе №1 (23,5%), бумаги -  в группе №2 (12,48%), а стекла -  в группе № 4 (18,61%). Количество металла в группах колеблется от 4,17% до 5,49%. Количество полимеров – 10,36% - 13,8%.

Территориальная схема Челябинской области предусматривает кластерный подход - объединение территории небольших городов с крупными административными центрами. Челябинская область поделена на 6 кластеров: Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский, Саткинский и Усть-Катавский кластеры. Кластерный подход представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

В каждом кластере предусмотрены объекты обращения с ТКО — мусороперегрузочные станции, мусоросортировочные комплексы и объекты конечного размещения ТКО, не подлежащих переработке (полигоны ТКО).

В соответствии с территориальной схемой на территории Челябинской области планируется создание новых объектов обращения с ТКО – мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных комплексов, полигонов. Создание этих объектов планируется с привлечением частных инвестиций, путем заключения концессионных соглашений.

Концессионное соглашение о создании подобных объектов в Магнитогорском кластере заключено в декабре 2015 года. В соответствии с условиями соглашения на территории Магнитогорского кластера планируется создание сортировочного комплекса мощностью не менее 200 тыс. тонн/год и полигона ТКО мощностью не менее 175 тыс. тонн/год в непосредственной близости от г. Магнитогорска, а также создание 3-х мусороперегрузочных станций суммарной мощностью не менее 22 тыс. тонн/год на территории Кизильского, Агаповского и Верхнеуральского муниципальных районов. Срок создания этих объектов – 3 года с даты заключения соглашения. В настоящее время концессионером завершается проектирование полигона и мусоросортировочного комплекса. Начало строительства объектов намечено в ноябре 2017 года.

Информация о существующих и перспективных объектах обращения с ТКО, кластерах Челябинской области приведена в таблице 25.

Таблица 25. Информация о существующих и перспективных объектах обращения с ТКО, кластерах Челябинской области

| № п/п | Наименование кластера | Перечень муниципальных районов и городских округов | Объект размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кыштымский | Кыштымский ГО, Верхнеуфалейский ГО, Нязепетровский МР, Снежинский ГО, Каслинский МР, Озерский ГО, Аргаяшский МР | Полигон ТКО, г. Кыштым: г. Кыштым, 69 квартал Городского лесничества Кыштымского лесхоза, кадастровый номер: 74:32:0221011:2 Полигон ТКО г. Снежинск Полигон ТКО г. Озерск |
| 2 | Саткинский | Саткинский МР | Полигон ТКО г. Сатка. Саткинский район, Саткинское участковое лесничество, квартал 28, выдел 19; кадастровый номер: 74:18:0702001:83 |
| 3 | Усть-Катавский | Усть-Катавский ГО, Трехгорный ГО, Катав Ивановский МР, Ашинский МР | Полигон ТКО ЗАТО Трехгорный: г. Трехгорный, ул. Горная, 13; Кадастровый номер: 74:42:0209002:1 Свалка ТКО г. Усть-Катав (до 01.01.2019 г. - до ввода в эксплуатацию нового полигона ТКО) Перспектива (с 0.01.2019 г.) Полигон ТКО г. Усть-Катав г. Усть-Катав, в 700 м на север от 3 км автодороги Усть-Катав –п .ж.д.ст. Кадастровый номер: 74:39:0214001:170. |
| 4 | Карабашский | Златоустовский ГО, Миасский ГО, Карабашский ГО, Чебаркульский ГО, Чебаркульский МР, Кусинский МР, Уйский МР | Полигон ТКО г. Карабаш. Карабашский городской округ, район Золотой горы на расстоянии 2,9 км от поворота с автодороги «Карабаш — Челябинск» между ЛЭП 110 квт и ЛЭП 35 квт. Кадастровый номер: 74:29:0506002:0003 Свалка ТКО г. Златоуст (до 31.12.2017 г.) |
| 5 | Магнитогорс-кий | Магнитогорский ГО, Верхнеуральский МР, Кизильский МР, Агаповский МР, Нагайбакский МР Чесменский МР, Варненский МР, Локомотивный ГО, Брединский МР, Карталинский МР | Свалка ТКО г. Магнитогорск (до 01.01.2019 г. -до ввода в эксплуатацию нового полигона) Полигон ТКО ЗАТО Локомотивный. Локомотивный, ул. Строителей, 73. Кадастровый номер участка: 74:43:0000000:2 Перспектива (с 01.01.2019 г.): полигон ТКО в г. Магнитогорск |
| 6 | Челябинск | Кунашакский МР, Красноармейский МР, Челябинский ГО, Коркинский МР, Еткульский МР, Еманжелинский МР, Копейский ГО, Сосновский МР, Троицкий ГО Пластовский МР, Увельский МР, Троицкий МР, Октябрьский МР, Южноуральский ГО | Челябинская городская свалка (до 31.12.2017 г.). Челябинск, Металлургический район, в границах улиц: Хлебозаводская, Автоматики, Героев Танкограда, Северный Луч. Кадастровый номер 74:36:0110006:69 Полигон ТКО д. Урефты: Сосновский район, в 3,4 км южнее д. Урефты. Кадастровый номер 74:19:03020001:21 Полигон ТКО п. Полетаево Сосновский район, в 4 км на северо-запад от поселка Полетаево-1 Полигон ТКО г. Копейск: Восточнее жилого массива Старокамышинск; Кадастровый номер: 74:30:0701002:0019. Перспектива (с 01.01.2020 г.) полигон ТКО д. Чишма. Сосновский район, в 3,5 км южнее д. Большое Таскино. Кадастровый номер: 74:19:0103001:26 |

Кроме мероприятий по созданию объектов обращения с отходами, территориальной схемой предусмотр ены мероприятия по выводу из эксплуатации и рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок. В настоящее время на территории Челябинской области действует более 400 свалок, требующих закрытия и рекультивации.

Первой (как наиболее значимой и проблемной) рекультивации подлежит Челябинская и Магнитогорская городские свалки.

Для проведения работ по рекультивации свалок требуется проведение следующих мероприятий:

- выполнение комплексных инженерных изысканий земельного участка, на котором расположена свалка, подлежащая рекультивации;

- разработка проекта рекультивации свалки;

- проведение рекультивации свалки в соответствии с проектом рекультивации.

Проведение работ по рекультивации Челябинской и Магнитогорской городских свалок запланировано на 2017-2021 годы.

По данным органов местного самоуправления Челябинской области, по состоянию на 01.01.2017 года, сформирован реестр мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

В целом, за период 2016 года выявлено 505 мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, из них ликвидировано 138.

Медицинские отходы

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области на территории области в 2015 году лечебно-профилактическими организациями накоплено 19 217,9 тонн медицинских отходов (2014 году – 18 637,2 тонны), что говорит о ежегодном увеличении количества образующихся медицинских отходов.

В текущем году продолжилась положительная тенденция к переходу лечебно-профилактическими организациями (далее именуется – ЛПО) от химического способа обеззараживания медицинских отходов к более перспективному термическому.

Так, на территории городской свалки г. Златоуста ООО «Златспецтранс» оборудовало мобильную установку для высокотемпературного уничтожения и обеззараживания биологических и медицинских отходов (Крематор КР-350).

На территории Красноармейского района Челябинской области введен в эксплуатацию участок по обработке, утилизации и обезвреживанию медицинских отходов предприятия ООО «Котельная № 3».

На территории г. Южноуральска ООО «ЭкоСтандарт» и г. Магнитогорске ООО «ЭкоЛАЙФ» организовано и продолжается централизованное обезвреживание медицинских отходов класса Б методом их сжигания на инсинераторных установках ИУ-32 и ИУ-500, соответственно.

Сбором и утилизацией медицинских отходов на территории области заняты ООО «УралВторРесурс», ООО «ЮУЦУМО», ООО «Котельная № 3», ООО «ЭкоСтандарт», ООО «ЭкоЛАЙФ», ООО «Златспецтранс».

7. Недра

На территории Челябинской области известно более 650 месторождений разнообразных полезных ископаемых. В области действует около 200 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, отрабатывающих многочисленные месторождения бурого угля, черных и цветных металлов, золота, нерудного сырья и стройматериалов. Кроме того, на территории области отрабатывается ряд месторождений, являющихся сырьевой базой предприятий Республики Башкортостан, Оренбургской и Свердловской областей.

Продукция горнодобывающих и перерабатывающих предприятий Челябинской области направляется во многие регионы России и СНГ, а по производству огнеупоров, графита, талька, гранулированного кварца, цинка, формовочных песков, флюсов, феррохрома, каолинов Челябинская область занимает одно их ведущих мест на Урале и в России.

Таблица 26. Сведения о добыче основных полезных ископаемых в Челябинской области в 2016 году

| № п/п | Полезное ископаемое | Единица измерения | Объем добычи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | уголь бурый | тыс. т | 728,0 |
| 2 | железные руды в том числе: магнетитовые сидеритовые бурые железняки | тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т | 3344,0 2722,0 488,0 134,0 |
| 3 | хромовые руды | тыс. т | 18,4 |
| 4 | медноколчеданные руды в том числе извлечено из руды: медь цинк золото | тыс. т тыс. т тыс. т кг | 4 135,0 59,5 90,8 10 077,0 |
| 5 | медно-порфировые руды медь | тыс. т тыс. т | 13 451,0 73,6 |
| 6 | золото рудное кроме того, отвалы | кг кг | 9104,0 500,0 |
| 7 | золото россыпное | кг | 180,0 |
| 8 | каолины | тыс. т | 116 |
| 9 | кварц гранулированный | тыс. т | 13,65 |
| 10 | вермикулит | тыс. т | 10,0 |
| 11 | графит | тыс. т | 12,4 |
| 12 | глауконит |  | 5,0 |
| 13 | нефелин-полевошпатовое сырье | тыс. т | 1190,0 |
| 14 | магнезиты | тыс. т | 1166,0 |
| 15 | кварциты | тыс. т | 313 |
| 16 | известняк флюсовый | тыс. т | 5 475,0 |
| 17 | доломит металлургический | тыс. т | 1 213,0 |
| 18 | пески формовочные | тыс. т | 379,0 |
| 19 | глины формовочные | тыс. т | 1,0 |
| 20 | глины тугоплавкие | тыс. т | 56,0 |
| 21 | глины огнеупорные кроме того, целики | тыс. т тыс. т | 521,0 182,0 |
| 22 | цементное сырье в том числе: мергели известняки маршаллиты глины | тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т | 2 217,0 982,0 810,0 18,0 407,0 |
| 23 | гипс | тыс. т | 364,0 |

Ресурсная база по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых (далее именуется – ОПИ)

Фундаментом (базой) строительной индустрии является природное сырье для производства строительных материалов. По состоянию на 01.01.2017 на территории Челябинской области расположено 508 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, из них 330 месторождения минерального сырья и 178 месторождений органического происхождения (торф и сапропель). В состав 508 месторождений общераспространённых полезных ископаемых входят:

- 146 месторождений строительного камня;

- 58 месторождений облицовочного камня;

- 56 месторождений глины для грубой керамики;

- 33 месторождения строительных песков;

- 23 месторождения песчано-гравийных смесей;

- 6 месторождений карбонатных пород для обжига на известь;

- 3 месторождения кремнистого сырья (диатомитов и трепелов);

- 3 месторождения керамзитовой глины;

- 3 месторождения гипса и ангидрита;

- 1 месторождение светложгущихся глин;

- 1 месторождение кровельных сланцев;

- 96 месторождений торфа (площадью более 10 га);

- 8 месторождений торфа (площадью до 10 га);

- 74 месторождения сапропеля.

Наиболее крупными месторождениями со значительными запасами строительного сырья являются:

облицовочного камня - Коелгинское, Южно-Коелгинское, Лемезинское, Ника, Анновское, Шишимское, Уфалейское, Южно-Султаевское, Восточно-Варламовское, Полоцкое;

строительного камня – Полетаевское, Бердяушское, Ново-Смолинское,  Биянковское, Гранитное, Арголевское, Ларинское 1, Некрасовское, Аргаяшское, Суходольское, Гумбейское, Казанцевское, Митрофановское, Сыростанское, Феникс, Карталинское и Еленинское – 2;

строительного песка и песчано-гравийных смесей – Половинкинское, Кременкульское 2, Хлебороб-2, Наровчатское, Степное, Калачевское, Вознесенское, Западно-Варненское, Кожановское-2;

кирпичных глин - Круглянское и Северо-Круглянское, Малышевское, Миасское – 2, Коркинское, Михайловское, Северо-Томинское 2.

Продукция горнодобывающих и перерабатывающих предприятий Челябинской области поставляется не только местным предприятиям стройиндустрии, но и в регионы Западной Сибири, Поволжья, Центральной России, Северный Кавказ, ближнее и дальнее зарубежье: строительный песок, щебень, кирпич, облицовочный камень и готовая продукция из него, мраморная крошка и изготовленные из неё микрокальциты и другие виды сырья и продукции.

К наиболее крупным и технически оснащенным предприятиям Челябинской области, добывающим и перерабатывающим минеральное сырье для строительной индустрии, относятся: ЗАО «Коелгамрамор», ЗАО «Кемма», ОАО «Миньярский карьер», ОАО «Первая нерудная компания», ОАО «Магнитострой», ОАО «Уралмрамор», ОАО «Миасский завод железобетонных конструкций», ООО «Кременкульские строительные пески», ООО «Региональная горная компания», ООО «Елена», ООО «Кварц».

8. Животный и растительный мир

Челябинская область расположена в трех природных зонах: лесной, лесостепной и степной. Этим обусловливается разнообразие природных ландшафтов, начиная от горных тундр и темнохвойных таежных, смешанных и широколиственных лесов, до ковыльных степей. Уральские горы, являясь важным климатическим рубежом, обусловливают значительные различия в характере растительности европейского и азиатского склонов. Количество видов растений достигает 1680, из них 210 встречаются наиболее часто. По видовому разнообразию растительности Челябинская область превосходит все другие области Урала, уступая только Башкирии.

Равнинные зауральские пространства Челябинской области почти поровну делятся между лесостепной и степной зонами. Примерной границей между ними является река Уй. В северной части лесостепной зоны в растительном покрове чередуются между собой сосновые (иногда с лиственницей), елово-сосновые и березово-сосновые леса с суходольными лугами и участками луговой степи. Южная часть подзоны представляет собой колковую лесостепь. Луговые и разнотравно-злаковые степи чередуются здесь с борами, сосново-березовыми рощами и березовыми колками.

Флора области насчитывает около 150 видов лекарственных растений, широко используемых в официальной и народной медицине.

В связи с разнообразием природных условий Челябинской области и длительной историей формирования фаунистических комплексов Южного Урала животное население региона достаточно разнообразно. Здесь происходит смешение европейских и азиатских видов, встречаются представители полярной и пустынной фауны. Животное население лесной и степной природных зон имеют своих типичных представителей, а вот население лесостепной зоны носит смешанный характер. В животном мире региона имеются эндемичные и реликтовые виды.

Видовое богатство фауны региона составляют 80 видов млекопитающих (33 вида грызунов, 18 видов хищных, 13 видов насекомоядных, 10 видов рукокрылых, по 3 вида зайцеобразных и парнокопытных). Авифауна насчитывает 293 вида, из которых гнездятся 224 (179 перелетных и 45 постоянно обитающих видов), встречаются на пролете – 30 видов, залетных – 15, видов с неясным статусом пребывания – 15. В регионе зарегистрировано обитание 10 видов рептилий и 11 видов амфибий. В водоемах области обитает около 40 видов рыб, и их число постоянно растет за счет акклиматизации новых видов. Из беспозвоночных животных отметим обитание в области 409 видов пауков, 88 видов моллюсков. Наиболее многочисленной группой организмов на нашей планете являются насекомые, вероятное видовое богатство этой группы в Челябинской области составляет около 15 тыс. видов.

Наиболее характерными для лесной и лесостепной зон области крупными животными являются лось, а также сибирская косуля.

В лесной зоне встречаются такие крупные хищники, как бурый медведь и рысь. Среди ценных пушных зверей в этой зоне встречаются черный хорь, ласка, выдра, лесная куница, колонок, европейская и американская норки, горностай, обыкновенная лисица и другие.

Из птиц типично таежными видами являются глухарь, рябчик, клесты, кедровка, кукша, мохноногий сыч, трехпалый дятел, юрок. В полосе смешанных и лиственных лесов среди куриных птиц наиболее распространены тетерев-косач и серая куропатка.

В лесных массивах степной зоны, например, таких, как Джабык-Карагайский бор, из крупных животных можно встретить тех же представителей, что и в лесной зоне, – лося и сибирскую косулю.

Четвероногие хищники степной зоны – волк, обыкновенная лисица, корсак, степной хорь.

Грызуны наиболее широко распространены именно в степной зоне. Они представлены многими семействами и видами: рыжеватый суслик, сурок (байбак), большой тушканчик, обыкновенный хомяк, водяная крыса и много различных видов мышей и полевок.

Из птиц наиболее характерными для степной зоны являются стрепет, серая куропатка, перепел, полевой жаворонок, могильник, степной и луговой луни, удод и другие. Кроме того, степная зона – это царство прямокрылых, здесь они наиболее разнообразны.

Лесные ресурсы

Состояние лесного фонда

В состав категории земель лесного фонда не включены леса, учтенные в других категориях земель. Согласно Лесному кодексу РФ леса могут располагаться на землях иных категорий. По данным Росреестра по Челябинской области лесными землями, входящими в состав других категорий, занято 156,0 тыс. га.

В 2016 году изменения не коснулись категории земель лесного фонда, и по состоянию на 1 января 2017 года ее площадь осталась 2 782,1 тыс. га.

Сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда представлены мелкими вкраплениями среди леса, используемыми под огороды, сенокошение и выпас скота.

Таблица 27. Распределение земель лесного фонда по видам угодий

| № п/п | Наименование угодий | Площадь (тыс. га) | В % от категории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья | 118,3 | 4,2 |
| 2 | Земли под лесами | 2 551,3 | 91,7 |
| 3 | Земли под дорогами | 21,5 | 0,8 |
| 4 | Земли под водой, включая болота | 47,2 | 1,7 |
| 5 | Земли застройки | 2,0 | 0,1 |
| 6 | Прочие земли, включая нарушенные | 41,8 | 1,5 |
|  | Итого | 2 782,1 | 100 |

Таблица 28. Площадь земель лесного фонда и иных категорий, на которых расположены леса и запас древесины на 2016 и 201 года

площадь-тыс.га

запас-млн куб.м

| Показатели | 2015 год | 2016 год | Разница против предшествую-щего года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | + |
| 1. Площадь земель лесного фонда, на которых расположены леса (лесопокрытые земли), в т.ч.: | 2641,9 | 2642,1 |  | 0,2 |
| - площадь резервных лесов | - | - |  |  |
| - площадь защитных лесов, в т.ч.: | 2065,4 | 2065,6 |  | 0,2 |
| а) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; | - | - |  |  |
| б) леса, расположенные в водоохранных зонах; | 80,2 | 78,1 | 2,1 |  |
| в) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего; | 788,6 | 787,1 | 1,5 |  |
| г) ценные леса | 1196,6 | 1200,4 |  | 3,8 |
| 2. Площадь земель иных категорий (кроме земель лесного фонда), на которых расположены леса (лесопокрытые земли), в т.ч.: | 336,5 | 336,3 | 0,2 |  |
| - площадь резервных лесов | - | - |  |  |
| - площадь защитных лесов, в т.ч.: | 336,5 | 336,3 | 0,2 |  |
| а) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; | 203,2 | 203,2 |  |  |
| б) леса, расположенные в водоохранных зонах; | 3,6 | 3,6 |  |  |
| в) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего; | 94,4 | 94,4 |  |  |
| г) ценные леса | 35,3 | 35,3 |  |  |
| 3. Площадь лесов с преобладанием хвойных пород | 725,9 | 724,9 | 1,0 |  |
| 4. Площадь лесов с преобладанием твердолиственных пород | 30,2 | 30,3 |  | 0,1 |
| 5. Площадь лесов с преобладанием мягколиственных пород | 1667,3 | 1582,6 | 84,7 |  |
| 6. Площадь лесовосстановления | 68,5 | 66,4 | 2,1 |  |
| 7. Площадь естественных лесов, не затронутых деятельностью человека | - | - |  |  |
| 8. Запасы леса, в т.ч.: |  |  |  |  |
| – твердолиственных пород | 4,37 | 4,37 |  |  |
| – мягколиственных пород | 231,17 | 232,97 |  | 1,8 |
| – хвойных пород | 144,84 | 146,96 |  | 2,12 |
| 9. Площадь земель, на которых расположены леса, загрязненных радионуклидами | 238,2 | 200,4 | 37,8 |  |

Площадь лесного фонда, находящегося в ведении лесничеств Главного управления лесами Челябинской области составляет 2 642,1 тыс. га.

Лесные массивы Челябинской области в течение 2016 года подвергались воздействию различных неблагоприятных факторов. Основными пагубно воздействующими факторами, влияющими на усыхание насаждений, являются лесные пожары, повреждения насекомыми и болезнями леса, а также неблагоприятные почвенно-климатические условия.

Охрана леса

Целевыми прогнозными показателями по Лесному плану Челябинской области, учитывающими гибель насаждения, являются:

удельная площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, погибших от пожаров и удельная площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, погибших от вредителей и болезней леса.

C начала 2016 года всего погибло лесов (нарастающим итогом, без учета проведенных рубок) 1,09 тыс. га, в том числе из-за:

- пожаров – 0,58 тыс. га;

- повреждений насекомыми – 0,14 тыс. га;

- погодных условий и почвенно-климатических факторов болезней леса – 0,89 тыс. га.

Таблица 29. Площади погибших насаждений

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего погибло лесов с начала года, га, в том числе из-за: | 722,6 | 4 373,3 | 1 088,5 |
| - пожаров | 450,7 | 3 342,3 | 575,2 |
| - повреждений насекомыми | 47,2 | 139,3 | 183,0 |
| - погодных условий и почвенно-климатических факторов | 30,9 | 739,9 | 226,3 |
| - болезней леса | 186 | 151,8 | 104,0 |
| - повреждений дикими животными | 0 | 0 | 0 |
| - антропогенных факторов | 7,8 | 0 | 0 |
| - непатогенных факторов | 0 | 0 | 0 |

Основными пагубно воздействующими факторами, влияющими на усыхание насаждений, являются лесные пожары, повреждения насекомыми и болезнями леса, а также неблагоприятные почвенно-климатические условия.

Площадь погибших лесов, обнаруженных в 2016 году, составила 1088,5 га. Больше всего погибших насаждений отмечено в Чебаркульском лесничестве – 277,4 га, а так же в Верхнеуральском лесничестве – 182,5 га. Много лесов погибло в Карталинском (115 га), Брединском (81 га), Увельском (82 га) лесничествах.

На долю пожаров приходится 2 8716,1 га или 68,4% от общей площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью на конец 2016 года. Погибшие от огня насаждения, оставшиеся на корню на конец 2016 года, составляют 13 251,8 га. Всего в текущем году от пожаров погибло 575,2 га лесов.

Площадь насаждений, пострадавших от неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, – ожеледи, ветровалов, засухи и переувлажнения почвы, составила 8 400,2 га (20% от общей площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью). В 2016 году от этой группы причин погибло 226,3 га лесных массивов.

Площадь насаждений, пострадавших от повреждения насекомыми, составила 3 063,2 га или 7,3% от общей площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью. В 2016 году от различных вредителей погибло 183 га древостоев.

От болезней пострадали леса на площади 1836,6 га или 4,4% от всей площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью. В 2016 году от болезней погибло 104 га лесов.

Лесопатологическое состояние лесов

На конец 2016 года площадь очагов вредителей и болезней составляет 4 909,4 га, это больше на 3 291,2 га, чем в 2015 году. Столь значительное увеличение площадей очагов вредителей и болезней леса вызвано ростом численности непарного шелкопряда и звёздчатого пилильщика-ткача на территории Челябинской области.

С начала года выявлены очаги вредителей и болезней леса на площади 4 811,0 га, в том числе непарного шелкопряда на 3 643,8 га, звёздчатого пилильщика-ткача на 327,3 га, стволовых вредителей на 303,1 га, болезней леса – на площади 536,8 га.

Ликвидировано проведёнными мероприятиями в течение года очагов вредителей и болезней леса – на площади 1 336,4 га, затухло под воздействием естественных факторов – на площади 183,4 га (148,0 га – очаги рыжего соснового пилильщика и 35,4 га очаги большого соснового лубоеда).

По результатам лесопатологического мониторинга наибольшее распространение на территории Челябинской области имеют очаги непарного шелкопряда (3 643,8 га), расположенные в Аргаяшском, Кунашакском, Пластовском и Шершнёвском лесничествах.

По прогнозам Центра защиты леса Челябинской области наибольшую угрозу для насаждений в 2017 году представляют непарный шелкопряд и звёздчатый пилильщик-ткач. Так, в 2017 году требуется проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов на площади 415,2 га в очагах непарного шелкопряда и на площади 391,3 га – в очаге звёздчатого пилильщика-ткача.

Площадь очагов, отнесённых к карантинным объектам, составляет 10,6 га, в том числе усач чёрный сосновый - 3,6 га и усач чёрный еловый – 7 га.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в 2016 году проведены на площади 16 641,7 га, в том числе выборочно-санитарные рубки – 4 288,3 га, сплошные санитарные рубки – 2 041,6 га и очистка леса от захламления – 10 311,9 га.

По результатам государственного лесопатологического мониторинга, проведенного Центром защиты леса Челябинской области и проведенной проверки исполнения органами государственной власти Челябинской области переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений организованной Департаментом лесного хозяйства по УрФО, при участии специалистов Курганского Центра защиты леса, входящих в состав комиссии можно отметить, что за последние 2 года отмечается улучшение санитарного состояния лесов на территории Челябинской области в части локализации и ликвидации очагов вредителей и болезней леса и состоянии насаждений подвергшихся влиянию вредных организмов, однако идет накопление площадей погибших лесных насаждений, что вызвано увеличением гибели лесов от пожаров на юге области и погодных условий – в горнолесной зоне области, недостаточным проведением объемов лесозащитных мероприятий.

Основной причиной возникновения очагов вредителей является ослабление насаждений в результате сильных и ураганных ветров, прошедших на территории Ашинского района в 2007-2008 годах, засушливых погодных условий 2009-2010 годов и последствий ледяного дождя, прошедшего в октябре 2014 года. Лесничествами были приняты меры по изъятию поврежденных насаждений из лесного фонда, но часть из них по ряду причин, не была своевременно изъята в связи с труднодоступностью и высокозатратностью. Обусловлено это тем, что наибольшее влияние данный погодный фактор оказал на леса в горнолесной зоне Челябинской области, что привело к увеличению кормовой базы и, соответственно, биологической плотности и разнообразию стволовых вредителей.

Водные биологические ресурсы

Фонд рыбохозяйственных водоёмов

Рыбохозяйственная деятельность в Челябинской области ведётся на озёрах, водохранилищах, прудах, садковых тепловодных и прудовых хозяйствах.

Общий водный фонд, отведенный для рыбопромысловых участков (далее именуется - РПУ) Челябинской области, составляет:

озера, водохранилища, пруды – 258,543 тыс. га;

реки – 18 тыс. га.

Количество действующих договоров – 201 (в 2015 году – 162), из них на товарное рыбоводство – 190 (в 2015 году – 151) площадью РПУ – 100,29 тыс. га, на любительское и спортивное рыболовство – 11 (площадью РПУ – 10,81 тыс. га).

Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за 2016 год приведены по данным Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Таблица 30. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов в пресноводных водных объектах Челябинской области за 2016 год

| Район (водный объект) добычи (вылова) | Вид рыболовства | Вид водного биоресурса | Объем добычи (вылова) с начала года, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Озера | Промышленное рыболовство | Щука | 9,536 |
|  |  | Плотва | 238,339 |
|  |  | Окунь пресноводный | 59,692 |
|  |  | Лещ (жилая форма) | 34,656 |
|  |  | Судак (жилая форма) | 1,384 |
|  |  | Карась | 403,96 |
|  |  | Налим | 0,341 |
|  |  | Ротан | 6,759 |
|  |  | Гаммарус | 108,962 |
|  |  | Линь | 1,235 |
|  |  | Хирономиды (мотыль) | 171,225 |
|  |  | Артемия на стадии цист | 10,0 |
|  |  | Ерш пресноводный | 1,079 |
| Озера | Любительское и спортивное | Щука | 2,678 |
|  |  | Плотва | 3,819 |
|  |  | Окунь пресноводный | 3,806 |
| Др.водохранилища | Промышленное рыболовство | Плотва | 260,241 |
|  |  | Окунь пресноводный | 29,347 |
|  |  | Лещ (жилая форма) | 26,854 |
|  |  | Щука | 12,094 |
|  |  | Судак (жилая форма) | 7,479 |
|  |  | Ерш пресноводный | 1,22 |
|  |  | Язь | 0 |
|  |  | Линь | 0,4 |
|  |  | Карась | 24,669 |
|  |  | Гаммарус | 0,02 |
|  |  | Ротан | 0,5 |
| Реки | Промышленное рыболовство | Плотва | 1,36 |
|  |  | Окунь пресноводный | 1,800 |
|  |  | Лещ (жилая форма) | 0,48 |
|  |  | Щука | 0,95 |
|  |  | Ерш пресноводный | 1,24 |
|  |  | Язь | 0,25 |
| Пастбищное | Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) | Амур белый | 0,22 |
|  |  | Карась обыкновенный | 22,396 |
|  |  | Карась серебряный | 295,741 |
|  |  | Сазан, карп | 409,439 |
|  |  | Лещ | 17,453 |
|  |  | Налим | 1,423 |
|  |  | Осетр русский | 0,822 |
|  |  | Пелядь | 1146,134 |
|  |  | Плотва | 124,020 |
|  |  | Рипус | 93,389 |
|  |  | Сиг | 3,985 |
|  |  | Стерлядь | 0,872 |
|  |  | Толстолобик белый | 2,41 |
|  |  | Форель радужная | 1,359 |
|  |  | Щука обыкновенная | 69,076 |
|  |  | Окунь | 98,33 |
|  |  | Амур белый | 0,400 |
|  |  | Судак обыкновенный | 3,259 |
|  |  | Ротан | 0,293 |
|  |  | Рак речной узкопалый | 1,746 |
| Реки | научно-контрольный лов | Щука | 0,017 |
|  |  | Плотва | 0,028 |
|  |  | Окунь пресноводный | 0,021 |
| Озера | научно-контрольный лов | Щука | 0,05 |
|  |  | Плотва | 0,021 |
|  |  | Окунь пресноводный | 0,017 |
| Др.водохранилища | научно-контрольный лов | Окунь пресноводный | 0,012 |
|  |  | Плотва | 0,013 |
|  |  | Щука | 0,008 |
|  |  | Лещ (жилая форма) | 0,005 |
| ИТОГО |  |  | 3 594,914 |

Состояние водных биоресурсов

Общий водный фонд для рыбопромысловых участков Челябинской области составляют: озера, водохранилища, пруды общей площадью 258,543 тыс. га, реки – 18 тыс. км.

За прошедший год зарыблено личинкой сиговых 0,623 млн. штук.

Таблица 31. Выпуск объектов искусственного воспроизводства за 2016 год

| № п/п | Вид рыбы | Возрастная стадия (молодь, личинки) | Плановое задание, млн. шт. | Факти-ческое выпол-нение, млн. шт. | Средний вес молоди (личинки), г | Регион, водоем выпуска | Основание проведения работ и источники их финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сиг | молодь | 0,615 | 0,615 | 0,51 | Шершневское водохранилище на территории Челябинской области | договор от 01.03.2016 № 16-180 ОАО «Фортум» |
| 2 | сиг | молодь | 0,002 | 0,002 | 0,52 | Шершневское водохранилище на территории Челябинской области | договор от 01.03.2016 № 16-180 ОАО «Агрофирма Ариант» |
| 3 | сиг | молодь | 0,006 | 0,006 | 0,52 | Шершневское водохранилище на территории Челябинской области | договор от 01.03.2016 № 16-180 МУП «ПОВВ» |
| всего | молодь | 0,623 | 0,623 |  |  |  |

Охотничьи ресурсы

На территории Челябинской области к охотничьим ресурсам отнесены 28 видов зверей и 41 вид птиц, от типичных представителей степей сурков, корсаков до обитателей тайги медведей, лосей и глухарей.

Наиболее характерным для лесной и лесостепной зон области из крупных животных является лось, а также косуля сибирская.

В горнолесной зоне встречаются такие крупные хищники, как бурый медведь и рысь. Среди ценных пушных зверей в этой зоне встречаются хори, ласка, выдра, куница лесная, колонок, норка американская, горностай, лисица и другие.

Из птиц типично таежными видами являются глухарь, рябчик, клесты, кедровка, свиристель, мохноногий сыч, дятел и очень широко распространенный зяблик. В полосе смешанных и лиственных лесов среди птиц наиболее распространены тетерев и куропатка серая.

В лесных массивах степной зоны из крупных животных можно встретить тех же представителей, что и в горнолесной зоне: лося и косулю сибирскую. Крупные хищники степной зоны – волк, лисица, корсак. В степной зоне наиболее широко распространены грызуны: суслики, сурки, тушканчики, хомяки, водяные полевки, различные виды мышей. Из птиц наиболее характерными для этой зоны являются дрофа, стрепет, серая куропатка, перепел, жаворонок, хищные степные орлы, коршуны, ястребы и другие.

Общая площадь Челябинской области составляет 8852,8 тыс. га.

Ниже приведены сведения о категориях охотничьих угодий и охотпользователях Челябинской области по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Таблица 32. Площадь охотничьих угодий

| Категория территорий | Площадь (тыс. га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Охотничьи угодья, в том числе: | 7464,087 | 100 |
| закрепленные | 7074,115 | 94,78 |
| общедоступные | 389,972 | 5,22 |
| ООПТ | 490,988 | Х |
| Иные территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов, но не отнесённые к охотничьим угодьям (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) | 40,2 | Х |

Таблица 33. Сведения о закреплённых охотничьих угодьях

| Категория охотничьих угодий | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Закреплённые охотничьи угодья, в том числе: | 116 |
| на основании охотхозяйственных соглашений | 31 |
| на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов | 85 |

Таблица 34. Сведения об охотпользователях Челябинской области

| Юридические лица и индивидуальные предприниматели | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Заключившие охотхозяйственные соглашения | 28 |
| Осуществляющие пользование объектами животного мира на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов | 9 |

Основными охотпользователями Челябинской области являются общественные организации охотников и рыболовов, в их числе:

региональная общественная организация «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области («Облохотрыболовсоюз») - 61 охотничье угодье общей площадью 5783,791 тыс. га,

Челябинская городская общественная организация охотников и рыболовов (ЧГОООиР) - 9 охотничьих угодий общей площадью 159,4 тыс. га,

Челябинская региональная организация Военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (ЧРО ВОО) – 6 охотничьих угодий общей площадью 125,3 тыс. га,

Челябинская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо» - 3 охотничьих угодья общей площадью 86,2 тыс. га.

Таблица 35. Общественные организации - пользователи животным миром

| Пользователь | «Облохот- рыболов-союз» | Челябинская ГОООиР | ЧРО ВОО | ОГО ВФСО «Динамо» | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (тыс. га) | 5 783,791 | 159,4 | 125,3 | 86,2 | 1 309,396 |
| Доля (%) | 77,5 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 17,5 |

Пользование объектами животного мира

Главный показатель эффективности ведения охотничьего хозяйства – численность охотничьих животных. Для определения численности охотничьих животных существуют соответствующие методики и инструкции.

Зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов в 2016 году (далее – ЗМУ 2016) в отношении 18 видов охотничьих ресурсов проведен в соответствии с приказом Минприроды России от 11.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета».

Проведение ЗМУ 2016 осуществлено в период с 1 января по 29 февраля, с предоставлением Министерству экологии Челябинской области в установленный срок первичных учетных данных. Поступило на обработку 3 332 ведомостей маршрутов, принято к обработке 2 974 ведомости маршрутов. Общая протяженность учетных маршрутов ЗМУ 2016 года, принятых к обработке, составила 14 420,3 километров.

По результатам обработки данных учета рассчитана численность 14 видов зверей и 4 видов птиц, составившая в 2016 году по видам (тыс. особей): белка – 9,113, заяц-беляк – 22,8, заяц-русак – 9,294, кабан – 3,839, косуля сибирская – 68,566, лось – 6,064, горностай – 0,619, хорь – 0,307, колонок – 0,319, куница – 2,193, корсак – 0,768, лисица – 10,277, волк – 0,06, рысь – 0,107, глухарь – 9,902, куропатка серая – 137,67, рябчик – 36,755, тетерев – 98,221.

Сравнительный анализ многолетних данных ЗМУ на территории Челябинской области приведен в таблице 35.

Таблица 36. Динамика численности охотничьих животных на территории Челябинской области по данным ЗМУ за 2010–2016 годы

(тыс. голов)

| Вид охотничьих ресурсов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белка | 19,25 | 25,90 | 10,151 | 9,075 | 12,753 | 9,113 |
| Волк | 0,069 | 0,075 | 0,051 | 0,059 | 0,075 | 0,06 |
| Горностай | 2,10 | 1,59 | 1,22 | 0,908 | 0,908 | 0,619 |
| Заяц-беляк | 33,76 | 38,48 | 26,887 | 26,563 | 28,979 | 22,8 |
| Заяц-русак | 16,32 | 15,80 | 11,862 | 13,506 | 9,145 | 9,294 |
| Кабан | 5,30 | 6,63 | 3,704 | 4,626 | 5,191 | 3,839 |
| Колонок | 1,70 | 1,07 | 0,698 | 0,516 | 0,564 | 0,319 |
| Корсак | 2,57 | 3,21 | 1,759 | 1,267 | 1,331 | 0,768 |
| Косуля | 67,48 | 74,32 | 66,842 | 68,061 | 53, 24 | 68,566 |
| Куница | 4,21 | 3,85 | 2,324 | 2,245 | 2,545 | 2,193 |
| Лисица | 23,72 | 21,83 | 15,131 | 13,562 | 11,3 | 10,277 |
| Лось | 5,22 | 5,05 | 4,594 | 5,477 | 6,14 | 6,064 |
| Рысь | 0,196 | 0,188 | 0,082 | 0,161 | 0,153 | 0,107 |
| Хорь | 2,05 | 1,24 | 1,184 | 0,965 | 0,282 | 0,307 |
| Глухарь | 29,91 | 32,86 | 13,253 | 17,302 | 12,374 | 9,902 |
| Куропатка серая | 138,32 | 87,74 | 146,332 | 140,214 | 110,79 | 137,67 |
| Рябчик | 107,52 | 109,46 | 59,594 | 90,063 | 52,223 | 36,755 |
| Тетерев | 138,32 | 157,31 | 110,562 | 120,379 | 79,431 | 98,221 |

В целом численность охотничьих животных в Челябинской области стабильна и не подвержена резким колебаниям.

Кроме данных учета численности методом ЗМУ в 2016 году, в установленные сроки проведены специальные учеты по определению численности бурого медведя, барсука, сурка степного, полуводных животных и водоплавающей птицы. Согласно полученным данным численность этих видов на территории Челябинской области составила (тыс. особей): барсук – 5,209; бурый медведь – 0,596; сурок степной – 34,506, норка американская – 6,081; бобр европейский – 10,428; ондатра –61,686; гусь – 19,201; утки речные – 309,983; утки нырковые – 172,811; лысухи –156,706.

Пользование животным миром на территории Челябинской области осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Челябинской области, в том числе в 2016 году на основании установления лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Челябинской области с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года.

Добыча охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливался лимит добычи, в сезоне охоты 2016-2017 годов (по итогам 2016 года) представлена в таблице 36.

Таблица 37. Данные о добыче охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2016-2017 годов

| Вид охотничьего ресурса | Численность особей | Лимит добычи, особей | Выдано разрешений, шт. | Добыто животных, особей | % добычи от лимита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Косуля | 68 566 | 4 653 | 4 318 | 3 849 | 82,7 |
| Лось | 6 064 | 339 | 321 | 267 | 78,8 |
| Рысь | 107 | 3 | 2 | 2 | 66,7 |
| Бурый медведь | 662 | 74 | 60 | 21 | 28,4 |
| Барсук | 5 584 | 440 | 352 | 228 | 51,9 |

9. Особо охраняемые природные территории

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», который урегулировал отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее именуются - ООПТ).

Согласно этому закону заповедники и национальные парки находятся в ведении федеральных органов государственной власти. Средства на их содержание поступают исключительно из федерального бюджета.

К региональным ООПТ относятся: природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

С 2002 года отношения в области организации, охраны и использования ООПТ Челябинской области регулируются законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области». В настоящее время на территории Челябинской области располагаются следующие ООПТ:

1) ООПТ федерального уровня:

2 заповедника – Ильменский государственный заповедник Уральского отделения Российской Академии Наук с филиалом «Музей-заповедник «Аркаим» и часть Южно-Уральского государственного природного заповедника;

2 национальных парка – «Зюраткуль» и «Таганай»;

2) ООПТ регионального уровня:

20 государственных заказников; 132 памятника природы; 1 курорт.

Таблица 38. Динамика изменения площади ООПТ в Челябинской области

| ООПТ | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Доля от площади Челябин-ской области, % (S=8852,9 тыс.га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во, ед. | площадь | кол-во, ед. | площадь | кол-во, ед. | площадь | кол-во, ед. | площадь |  |
| ООПТ федерального значения | 5 | 219,796 тыс. га | 5 | 219,796 тыс. га | 4 | 203,93 тыс. га | 4 | 203,93 тыс. га | 2,03 |
| ООПТ регионального значения, всего, в том числе: | 153 | 639,65 тыс. га | 153 | 627,77 тыс. га | 153 | 633,08 тыс. га | 153 | 633,013 тыс. га | 7,15 |
| государст-венные природные заказники | 20 | 490,35 тыс. га | 20 | 490,35 тыс. га | 20 | 490,37 тыс. га | 20 | 490,373 тыс. га | 5,54 |
| памятники природы | 132 | 142,76 тыс. га | 132 | 130,87 тыс. га | 132 | 136,16 тыс. га | 132 | 136,092 тыс. га | 1,54 |
| курорт | 1 | 6,55 тыс. га | 1 | 6,55 тыс. га | 1 | 6,55 тыс. га | 1 | 6,547 тыс. га | 0,074 |
| ООПТ мест-ного значе-ния: всего, в том числе: | 3 | 64,18 га | 3 | 64,18 га | 3 | 64,18 га | 3 | 64,18 га | 0,0007 |
| городской парк | 1 | 7,54 га | 1 | 7,54 га | 1 | 7,54 га | 1 | 7,54 га | 0,00008 |
| памятник ландшафтной архитектуры | 1 | 56,64 га | 1 | 56,64 га | 1 | 56,64 га | 1 | 56,64 га | 0,0006 |
| мемориальное дерево | 1 | 0,0036 га | 1 | 0,0036 га | 1 | 0,0036 га | 1 | 0,0036 га | 0,00 |

Таблица 39. Перечень наиболее крупных ООПТ регионального значения

| № п/п | Наименование | Площадь, тыс. га | Категория, профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные природные заказники |
| 1 | Серпиевский | 55,40 | комплексный |
| 2 | Ашинский | 44,35 | биологический |
| 3 | Брединский | 42,44 | биологический |
| 4 | Селиткульский | 41,49 | биологический |
| 5 | Анненский | 40,44 | биологический |
| 6 | Санарский | 33,92 | комплексный |
| Памятники природы |
| 7 | Джабык-Карагайский бор | 60,14 |  |
| 8 | Аргазинское водохранилище | 11,65 |  |
| 9 | озеро Увильды | 7,97 |  |
| 10 | озеро Иткуль | 3,03 |  |
| 11 | Каштакский бор | 2,77 |  |
| 12 | озеро Смолино | 2,72 |  |
| 13 | озеро Тургояк | 2,64 |  |
| 14 | Черный бор | 2,02 |  |
| 15 | озеро Чебакуль | 1,89 |  |

В 2016 году государственное управление и контроль в сфере охраны и использования государственных природных заказников и памятников природы регионального значения в Челябинской области осуществляло Министерство экологии Челябинской области при содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (далее именуется – ОГУ ООПТ).

В 2016 году в рамках государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей сред Челябинской области» на 2014-2017 годы продолжалась работа по приведению нормативной правовой базы по ранее образованным особо охраняемым природным территориям (государственным охотничьим заказникам, памятникам природы) в соответствие с действующим законодательством.

Проведено комплексное экологическое обследование 4 ООПТ Челябинской области: памятник природы Шумный брод в долине реки Тогузак; памятник природы Белый Камень на реке Тогузак; памятник природы пещера Соломенная; государственный природный Троицкий комплексный заказник.

В результате обследования рекомендовано объединить памятники природы Шумный брод и Белый Камень на реке Тогузак.

Разработаны границы по 3 памятникам природы: Лиственничная роща, гора Красный камень, Луковая поляна.

Проводилась работа по подготовке материалов для внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости по 9 объектам.

По состоянию на 1 января 2017 года из 153 особо охраняемых природных территорий Челябинской области границы и положения утверждены для 109 ООПТ (19 заказников, 89 памятников природы, 1 курорта). Внесены сведения в государственный кадастр недвижимости по 104 ООПТ (85 памятников природы, 18 заказников, 1 курорт).

В целях обеспечения соблюдения режима на особо охраняемых природных территориях регионального значения:

должностными лицами Министерства экологии Челябинской области проводились проверки соблюдения юридическими лицами природоохранного законодательства на территории ООПТ;

областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (далее именуется ОГУ «ООПТ») обеспечивалась охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения Челябинской области, а также осуществлялся государственный надзор за соблюдением гражданами требований законодательства Российской Федерации и Челябинской области об особо охраняемых природных территориях регионального значения.

В 2016 году должностными лицами Министерства проведено 25  плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов на особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах.

В связи с передачей в ОГУ «ООПТ» функции по осуществлению государственного надзора за соблюдением гражданами требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях регионального значения общее количество возбужденных дел в отношении граждан снижено Министерством по сравнению с показателями 2015 года.

В 2016 году сотрудниками ОГУ ООПТ проведено 5 024 рейда, из них: 3 350 - плановых, 152 – внеплановых, 1 522 совместных рейда.

В ходе проведения рейдов составлено 1 284 материала, из них: 1025 актов о нарушении, 187 протоколов, 72 акта об обследовании, привлечено к ответственности 727 нарушителей, сумма наложенных штрафов составила 2183,0 тыс. рублей, взыскано – 1598,17 тыс. рублей.

На территориях государственных природных заказников проведены учетные работы, в том числе зимний маршрутный учет. По результатам зимнего маршрутного учета 2016 года численность косули сибирской составила 5962, лося – 604, кабана – 556, тетерева – 2073, глухаря – 501.

По итогам года проведено 330 эколого-профилактических мероприятий, из них: 168 лекций, 35 экскурсий, 65 общественных мероприятий, 62 субботника, в ходе которых на территории ООПТ и их охранных зонах убрано – 368,9 м. куб. твердых бытовых отходов.

Совместно со средствами массовой информации подготовлено 26 статей в печатных изданиях, 18 телесюжетов и 58 публикаций в Интернете.

Красная книга Челябинской области

Таблица 40. Виды, находящиеся в Красной книге Российской Федерации в 2016 году

| КРАСНАЯ КНИГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| Класс | КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ (ТАКСОНОВ), ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, шт. |
|  | категория редкости 0 (вероятно исчезнувшие) | категория редкости 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) | категория редкости 2 (сокращающиеся в численности) | категория редкости 3 (редкие) | категория редкости 4 (неопределенные по статусу) | категория редкости 5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся) | ВСЕГО |
| млекопитающие | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| птицы | 0 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 27 |
| рыбы | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| пресмыкающиеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земноводные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| беспозвоночные | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| сосудистые растения | 0 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 23 |
| мохообразные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| лишайники | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| грибы | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| водоросли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 13 | 24 | 32 | 3 | 0 | 72 |

Таблица 41. Виды, находящиеся в Красной книге Челябинской области в 2016 году

| КРАСНАЯ КНИГА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Год утверждения Перечня видов, занесенных в Красную книгу Челябинской области - постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 229-П Год издания Красной книги Челябинской области - 2005 г. |
| --- |
| Класс | КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ (ТАКСОНОВ), ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, шт. |
|  | категория редкости 0 (вероятно исчезнувшие) | категория редкости1 (находящиеся под угрозой исчезновения) | категория редкости 2 (сокращающиеся в численности) | категория редкости 3 (редкие) | категория редкости 4 (неопределенные по статусу) | категория редкости 5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся) | ВСЕГО |
| млекопитающие | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 17 |
| птицы | 0 | 7 | 12 | 20 | 9 | 1 | 49 |
| рыбы | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| пресмыкающиеся | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| земноводные | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| беспозвоночные | 0 | 9 | 34 | 57 | 4 | 0 | 104 |
| сосудистые растения | 0 | 37 | 46 | 105 | 13 | 0 | 201 |
| мохообразные | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| лишайники | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| грибы | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 0 | 30 |
| водоросли | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ВСЕГО | 0 | 56 | 115 | 241 | 30 | 1 | 443 |

10. Промышленные аварии и катастрофы. Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Челябинской области

По информации Главного управления МЧС России по Челябинской области в 2016 году на территории Челябинской области зарегистрировано 27 происшествий промышленного характера.

В 2016 году не было аварийных ситуаций, приведших к загрязнению поверхностных водных объектов.

11. Информация об объемах финансовых средств, затраченных на охрану окружающей среды в Челябинской области

Таблица 42. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи)

тыс. рублей

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за допустимые и сверхнорматив-ные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов производства и потребления), - всего, в том числе: | 802 632 | 392 951,0 | 387 847,0 | 357 577,0 |
| в водные объекты | 95 928 | 109 768,0 | 113 762,0 | 118 864,0 |
| в атмосферный воздух | 231 781 | 78 606,0 | 66 051,0 | 54 061,0 |
| за размещение отходов производства и потребления | 474 699 | 203 048,0 | 207 908,0 | 184 622,0 |
| в подземные горизонты | 224,0 | 1 529,0 | 126,0 | 30,0 |

Таблица 43. Объемы финансовых средств, затраченных на охрану окружающей среды, млн. рублей

| № п/п | Виды расходов | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на охрану окружающей среды | 135,745 | 87,594 | 35,031 | 75,658 |
| 2. | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на охрану окружающей среды | 262,2 | 205,7 | 158,6 | 174,36 |
| 3. | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на охрану окружающей среды в части инвестиционных расходов в рамках региональных программ в области охраны окружающей среды | 69,74 | 106,52 | 61,19 | 57,34 |

Таблица 44. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов*

| Охрана окружающей среды | ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды | млн. рулей | 8720,97 | 8843,9 | 9402,6 |
| Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования: | млн. рулей | 2 879,21 | 3 239,35 | 4 143,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| на охрану и рациональной использование водных ресурсов | млн. рулей | 1490,8 | 272,7 | 410,7 |
| на охрану атмосферного воздуха | млн. рулей | 1311,0 | 2152,2 | 2929,9 |
| на охрану и рациональное использование земель | млн. рулей | 23,3 | 49,5 | ** |
| на другие мероприятия | млн. рулей | 54,1 | 764,9 | ** |

* - без субъектов малого предпринимательства

** - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных

Таблица 45. Текущие затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения по Челябинской области

млн. рублей

| Годы | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата | на сбор и очистку сточных вод | на обращение с отходами | на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды |
| 2014 год | 8 720,9 | 3 181,54 | 4 136,9 | 442,27 | 960,23 |
| 2015 год | 8 843,9 | 2 958,07 | 4 228,5 | 535,16 | 1 122,16 |
| 2016 год | 9 402,6 | 3 150,33 | 4 199,6 | 893,85 | 1 158,71 |

Перечень концепций, целевых программам в области охраны окружающей среды в Челябинской области

В Челябинской области приняты следующие концепции в области охраны окружающей среды:

1) Основные цели государственной политики Челябинской области в сфере охраны и использования водных объектов одобрены постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 года № 133-П («О Концепции охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008 – 2020 годы») и включают в себя:

сохранение и восстановление водных объектов;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение и ликвидация негативного воздействия вод.

2) Постановлением Правительства Челябинской области от 20 февраля 2013 г. № 23-П утверждена Концепция по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года.

Цель государственной политики Челябинской области в сфере деятельности по формированию экологической культуры – повышение уровня экологической культуры отдельного человека и общества в целом на территории Челябинской области.

Задачи:

совершенствование экологического образования и воспитания в системе образования;

совершенствование  экологического образования и воспитания вне системы образования;

экологизация культуры быта населения;

экологизация культуры досуга населения;

экологизация информационного пространства;

повышение уровня экологической культуры в экономической, социальной, политической и духовной сферах жизни общества.

В 2016 году на территории области реализовывались следующие государственные программы, в которых предусмотрено выполнение экологических мероприятий:

Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014-2017 годы (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 357-П).

В 2016 году фактически финансирование госпрограммы из разных источников составило 67,44 млн. рублей (94,2 % от утвержденной суммы), в том числе: 57,337 млн. рублей (99,1 % от утвержденной суммы) - средства областного бюджета; 10,1 млн. рублей (73,3 % от утвержденной суммы) - средства, полученные за переработку облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов.

В результате реализации госпрограммы в 2016 году достигнут следующий экологический и социально-экономический эффект:

1) осуществление 335 проверок субъектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

2) сокращение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 0,173 тыс. тонн за счет выполненных предприятиями воздухоохранных мероприятий в 2015 году;

3) организация регулирования выбросов от стационарных источников в атмосферный воздух в период НМУ на территории 6 населенных пунктов;

4) получены результаты сводных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в городе Челябинске; расчетом установлено 36 загрязняющих веществ, по которым происходит формирование уровней концентраций, превышающих предельно допустимые значения, в том числе в селитебных зонах; выявлено 21 предприятие, установленные нормативы которых требуют пересмотра;

5) выданы рекомендации по охране окружающей среды и снижению рисков в результате аудита проектной документации на строительство и эксплуатацию Томинского ГОКа; ЗАО «Русская медная компания» согласилось с рекомендациями экспертов по внесению изменений в проектную документацию, необходимых для уменьшения экологических и социальных рисков реализации проекта;

6) разработан проект и получены положительные заключения государственной экспертизы на строительство 2 объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища;

7) разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами Челябинской области;

8) в целях сохранения в естественном состоянии природных комплексов и экосистем на территории Челябинской области:

проведены мероприятия по поддержанию режима на территории всех 153 особо охраняемых природных территорий Челябинской области;

продолжена работа по разработке границ ООПТ в соответствии с требованиями действующего законодательства (на 01.01.2017 проекты границ разработаны для 19 заказников, 96 памятников природы, 1 курорта или для 75,8 % ООПТ);

подготовлены статьи с иллюстративными материалами для новой редакции Красной книги Челябинской области;

9) население и органы власти обеспечены достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды, в том числе:

на сайте Министерства размещалась оперативная объективная информация об уровнях загрязнения атмосферного воздуха городов Челябинской области;

органы местного самоуправления оповещались о прогнозных периодах НМУ с целью организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ;

подготовлен и опубликован комплексный доклад о состоянии окружающей среды в Челябинской области в 2015 году;

организован и проведен IV фестиваль экологических фильмов и рекламы Челябинской области;

созданы видеофильмы об окружающей среде Челябинской области для демонстрации населению;

с целью изучения эффективности реализации Концепции по формированию экологической культуры населения Челябинской области организован мониторинг информационного пространства и проведена работа по изучению позиций профессионально-экспертного сообщества и населения г. Челябинска;

10) сформирован региональный реестр объектов размещения отходов в соответствии с Порядком ведения регионального кадастра отходов Челябинской области;

11) в рамках подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области» на 2014-2016 годы предоставлялись субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов инженерной и дорожной инфраструктуры:

- в отчетном году уложено 1,5 км газопровода в селе Русская Теча Красноармейского муниципального района;

- введено в эксплуатацию 8,95 км газопровода в поселке Муслюмово, ж.д. станция Кунашакского муниципального района;

- выполнена научно-исследовательская работа по определению границ зоны радиоактивного загрязнения поймы реки Теча в пределах Челябинской области;

- организован контроль атмосферного воздуха по 7 радиационным параметрам и контроль радиационной обстановки на реках Теча и Караболка по 4 радиационным параметрам;

- оформлен ежегодный радиационно-гигиенический паспорт территории Челябинской области и составлен аналитический отчет по результатам радиационно-гигиенической паспортизации Челябинской области за 2015 год.

В результате выполненных мероприятий госпрограммы решались поставленные задачи, направленные на достижение цели государственной программы в 2016 году, с учетом выделенных средств областного бюджета.

Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 363-П).

В 2016 году фактически финансирование госпрограммы из разных источников составило 364,14 млн. рублей, в том числе: 232,24 млн. рублей  - средства федерального бюджета, 68,25 млн. рублей - средства областного бюджета; 63,65 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

Результаты реализации мероприятий госпрограммы в 2016 году:

1) доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров в 2016 году составила 1,9 %;

2) удельный вес лесных пожаров, ликвидируемых в течение первых суток (по числу случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2016 году составил 99,2 %;

3) удельный вес крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2016 году (по числу случаев) составил 1,9 %;

4) отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов в лесах к общей площади таких очагов в 2016 году составило 82,6 %;

5) отношение площади лесов, проведенных санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов в 2016 году составило 147 %;

6) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составил 32,3 %;

7) коэффициент лесистости составил 29,4 %;

8) доля лесных семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных лесных семян в 2016 году составила 1,65 %;

9) доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления составила 82 %;

10) отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от их сплошных рубок и гибели составило 66,3 %;

11) доля лесных культур, созданных из посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме лесных культур в 2016 году составила 0,95 %;

12) сокращение доли площади земель лесного фонда с давностью лесоустройства 10 и более лет до 52 %;

13) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 83,7 руб./га;

14) соотношение стоимости 1 кубического метра древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации, составило 165,6 %

12. Государственная экологическая экспертиза (далее именуется - ГЭЭ)

Министерством экологии Челябинской области в 2016 году в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 года № 174-ФЗ была организована и проведена государственная экологическая экспертиза по материалам, обосновывающим объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Челябинской области в период с 1 августа 2016 г. по 1 августа 2017 г.

По результатам проведения ГЭЭ установлено, что документация, обосновывающая намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды и подготовлено положительное заключение, утвержденное приказом Министерства.

В пределах полномочий отдела в 2016 году:

рассмотрено 106 обращений по установлению соответствия хозяйственной и иной деятельности установленному режиму особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон (в т.ч. проекты освоения лесов, материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов). Максимальное количество поступивших обращений о размещении, строительстве и реконструкции объектов в охранной зоне памятников природы озер Увильды, Тургояк и Сугояк;

рассмотрен 31 материал территориального планирования (в части соответствия законодательству об особо охраняемых природных территориях регионального значения) муниципальных образований области и населенных пунктов. Осуществление рассмотрения материалов, обосновывающих хозяйственную деятельность на территории ООПТ и их охранных зон, является предупредительным экологическим контролем и позволяет предотвратить выделение новых земельных участков, строительство капитальных объектов и иную деятельность не соответствующую законодательству об особо охраняемых природных территориях.

С 01.12.2016 года отделом началась работа по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в целях получения достоверной информации об объектах НВОС, определения областей применения наилучших доступных технологий, применения программно-целевых методов планирования, а также в целях планирования  осуществления государственного экологического надзора.

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 г. № 1029. При установлении критериев учитывались:

- уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство);

- уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасности отходов производства и потребления;

- классификация промышленных объектов и производств;

- особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии.

В 2016 году на государственный учет было поставлено около 100 объектов, оказывающих  негативное воздействие на окружающую среду.

Выдано 256 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

Рассмотрено 38 планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологический условий (НМУ) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Челябинской области.

Выполнение хозяйствующими субъектами согласованных планов мероприятий на период НМУ способствуют уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ.

13. Осуществление регионального государственного экологического надзора

Министерство экологии Челябинской области (далее - Министерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области на осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, иными нормативными правовыми актами Челябинской области.

В целях осуществления регионального государственного экологического надзора приняты нормативные правовые акты Челябинской области:

постановление Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 № 366 «Об утверждении Положения о Министерстве экологии Челябинской области»;

постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2011 № 467-П  «Об уполномоченном органе»;

постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012№ 20-П «Об Административном регламенте по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»;

постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 № 235-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Челябинской области».

Вышеназванные нормативные правовые акты Челябинской области регулируют отношения при осуществлении регионального государственного экологического надзора, основаны на Конституции, федеральных законах, нормативных правовых актах федерального и регионального уровня, соответственно исключают наличие в них признаков коррупциогенности.

Планы плановых проверок Министерства, результаты проверок, принятые к нарушителям меры при осуществлении регионального государственного экологического надзора, опубликованы для свободного доступа на официальном сайте Министерства, с 01 июля 2016 также размещаются в федеральной автоматизированной системе «Единой реестр проверок».

Региональный государственный экологический надзор

Разграничение полномочий при осуществлении государственного экологического надзора между территориальным федеральным органом исполнительной власти (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области) и Министерством экологии Челябинской области в 2016 году регулировалось приказом Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.12.2010 № 544 «Об утверждении списка конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Челябинской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю».

Непосредственную деятельность по осуществлению регионального государственного экологического надзора в Министерстве реализуют четыре отдела регионального государственного экологического надзора в составе:

отдел регионального государственного экологического надзора управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора (территориально расположен в городе Челябинске);

Златоустовский территориальный отдел регионального государственного экологического надзора управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора;

Магнитогорский территориальный отдел регионального государственного экологического надзора управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора;

Миасский территориальный отдел регионального государственного экологического надзора управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора.

Утвержденным на 2016 год планом предусмотрено проведение 32 проверок, фактически проведено 335 проверок, из них:

1) 32 плановых выездных и документарных проверки

2) 303 внеплановых проверки, включающих:

- 57 проверок по контролю за исполнением ранее выданного предписания

- 92 проверки по обращениям граждан и заявлениям организаций о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде;

- 156 выездных проверок, осуществленных органами прокуратуры, с привлечением специалистов надзорных отделов Министерства.

Проведено 189 выездных рейдовых обследований (осмотров) территорий по обращениям и заявлениям граждан. По результатам рейдовых обследования привлечено к административной ответственности 31 субъект хозяйственной и иной деятельности на сумму 461,0 тыс. рублей.

По результатам проведения плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов выявлено 692 нарушений природоохранного законодательства (386 по проверкам отдела, 316 – при участии в проверках прокуратуры).

По выявленным в результате проверок нарушениям выдано 369 предписаний. По состоянию на 31.12.2016 г выполнено 68 предписаний, продлен срок выполнения 7 предписания по ходатайству предприятий, по остальным предписаниям сроки исполнения не истекли.

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок составлено 179 протоколов об административных правонарушениях, по заключениям специалистов прокуратурой вынесено и направлено в Министерство на рассмотрение 66 постановлений о возбуждении административных дел.

По результатам рассмотрения возбужденных по проверкам и заключениям дел сотрудниками Министерства наложено 164 штрафа на сумму 4237,5 тыс.руб. (взыскано 81 на сумму 1464,5 тыс.руб.), прекращено 3 административных дела.

По обращениям граждан за отчетный период проведено 189 рейдовых обследований (осмотров). По результатам обследований (осмотров) выявлено 181 нарушение природоохранного законодательства, составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к ответственности 31 субъект хозяйственной и иной деятельности на сумму 461,0 тыс.руб.

Всего 2016 году рассмотрено 1039 административных дел, в том числе: 755 протоколов Министерства, 227 постановлений прокуратуры, 12 протоколов полиции, 44 протоколов администраций.

По результатам рассмотрения дел предъявлено 664 штрафа на сумму 9 190,6 тыс.руб. Привлечены: 238 должностных лиц на сумму 2363,6 тыс.руб., 18 индивидуальных предпринимателя на сумму 177,0 тыс.руб.,113 юридических лиц на сумму 5842,0 тыс.руб., 295 граждан на 808 тыс.руб. Из числа наложенных штрафов взыскано 3368,2 тыс.руб., направлено судебным приставам для принудительного взыскания 125 исполнительных листов (постановлений) на сумму 1411,8 тыс.руб.

Наиболее значимые нарушения, установленные при осуществлении регионального государственного экологического надзора:

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха

1) В Металлургическом районе г.Челябинска в ходе проведения совместных с Челябинской природоохранной прокуратурой мероприятий выявлена несанкционированная площадка утилизации медицинских отходов класса «Б», методом сжигания в двух печах и двух металлических контейнерах. Работа печей была немедленно приостановлена, выброс загрязняющих веществ в атмосферу прекращен. По указанному факту юридическое лицо ООО «Южно-Уральский Центр утилизации медицинских отходов» привлечено к трем административным штрафам на общую сумму 210,0 тыс. руб.

2) В п.Магнитка Кусинского  района ООО ПКФ «Проминдустрия» при организации производства оксида цинка с июня 2016 года осуществляет выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие специального разрешения. Отключение фильтров на источнике выбросов привело к аварийному выбросу в атмосферный воздух окиси цинка и иных твердых и газообразных загрязняющих веществ (железа оксид, сажа, пыль неорганическая 70-20% SiO2., оксид серы). По результатам проведенных совместно с прокуратурой Кусинского района контрольных мероприятий, прокуратурой направлены материалы административного производства в суд. Решением Кусинского городского суда производственная деятельность юридического лица приостановлена на 60 суток. Министерством наложены штрафы в отношении юридического лица по ст. 8.5 КоАП на 20 000 руб., два штрафа по ст.8.1 КоАП на сумму 30 000 руб; в отношении должностного лица директора ООО ПКФ «Проминдустрия» по ст.8.2 на 10 000 руб.

Государственный надзор в области обращения с отходами

1) По результатам административного расследования по обращениям жителей Юрюзани о горении свалки и.о. директора МУП «Юрюзанская территориальная компания» привлечен по ст. 8.2. КоАП на сумму 10,0 тыс.руб.;

2) по факту горения свалки в п.Непряхино Чебаркульского района привлечен к административной ответственности глава поселения по ст.8.2 КоАП на сумму 10,0 тыс.руб.;

3) по факту организации несанкционированной свалки в п.Ишалино Аргаяшского района привлечен к административной ответственности глава поселения по ст.8.2 КоАП на сумму 10,0 тыс.руб.;

4) по факту нарушения требований при эксплуатации полигона ТБО в п.Локомотивном Карталинского района привлечено к административной ответственности МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа по ст.8.2 КоАП рФ на сумму 100,0 тыс.руб.;

5) по результатам административного расследования по протоколу Министерства, направленному в суд, Чебаркульским городским судом вынесено решение подвергнуть ООО «Город без мусора» административному наказанию в виде административного приостановления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов  сроком на 60 суток.

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов

1) По выявленным объектам незаконного строительства в водоохранных зонах водных объектов приняты меры:

- по факту нарушения ст. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, а именно не соблюдения обеспечения свободного (беспрепятственного) доступа граждан к части береговой полосы водного объекта общего пользования Магнитогорского водохранилища на реке Урал в отношении двух собственников гаражей Министерством вынесены постановления о назначении административного наказания по ст. 8.12.1 КоАП РФ, выданы предписание об обеспечении свободного доступа к береговой полосе и водному объекту, в ходе проведения административного расследования один гараж был демонтирован;

- ограждение (забор) из металлической сетки рабица, длинной 5 метров, преграждающее доступ к береговой полосе с северной стороны участка по адресу г. Магнитогорск, ул. Прибрежная, дом 5 было демонтировано в ходе административного расследования, возбужденного Министерством по ст. 8.12.1 КоАП РФ;

- капитальное ограждение (забор) длинной около 8 метров, возведенное на земельном участке в границах береговой полосы по адресу ул. Прибрежная, дом 1 было демонтировано в ходе административного расследования, возбужденного министерством по ст. 8.12.1 КоАП РФ в отношении собственника земельного участка;

- металлический забор высотой 1,8 м, размещенный в береговой полосе Магнитогорского водохранилища на реке Урал с северо-восточной стороны участка по улице Дальневосточная, дом 3 был  демонтирован в ходе административного расследования, возбужденного Министерством по ст. 8.12.1 КоАП РФ.

- по результатам участия в проверке Челябинской природоохранной прокуратуры в отношении ООО ЦСО «Солнечный берег» выявлен факт ограничения свободного доступа к озеру Тургояк, должностное лицо привлечено к ответственности на сумму 40,0 тыс.руб.

2) Администрацией Ашинского муниципального района организованы и проведены дорожные ремонтные работы дороги с устройством водопропускной трубы с отсыпкой шлаками на р. Мань-Элга в г. Аше. В нарушение Водного кодекса на откосах, выполненных из шлака, в пределах прибрежной защитной полосы реки Мань-Елга отсутствует защитное покрытие, исключающее размывание  шлака металлургического в реку. Должностному лицу администрации Ашинского муниципального район назначен штраф на 2,0 тыс. руб. Главе  Администрации Ашинского муниципального района выдано предписание укрепить  откосы участка дороги в районе реки Мань-Елга, исключив их размывание.

3) По обращению гражданина на проведение работ по изменению берега реки Миасс в г.Челябинске специалистами Министерства был осуществлен выезд и установлен факт проведения земельных работ экскаватором-погрузчиком, изменение берега реки Миасс в отсутствии разрешительных документов с попаданием размываемых грунтов в водный объект. По результатам административного расследования директор ООО «ЧелябСОВтранс» привлечен к административной ответственности на сумму 18,0 тыс. руб.

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения:

1) По установленному Министерством экологии Челябинской области факту выделения главой Степнинского сельского поселения Пластовского муниципального района земельного участка под разработку карьера на территории Санарского государственного природного комплексного заказника, органами полиции возбуждено уголовное дело, материалы дела переданы в суд. Решением суда глава Степнинского сельского поселения привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 286 УК РФ в виде лишения свободы на 2 года условно с лишением права занимаемой должности. Министерством наложен штраф по статье 8.39 КоАП РФ на сумму 900,0 тыс.руб.;

2) По результатам проверки органами прокуратуры с участием Министерства экологии, Управления  Росреестра по Челябинской области установлен факт самовольного занятия земельных участков под захоронение усопших на территории памятника природы Челябинской области Челябинский (городской) бор. К административной ответственности по статье 8.39 КоАП привлечено МКУ «Служба городских кладбищ» на сумму 320,0 тыс.руб. Предприятию в судебном порядке предъявлен ущерб за самовольное занятие земель лесного фонда, в размере 1200 тыс.руб.;

3) По результатам проверки органами прокуратуры с участием Министерства экологии, Управления  Росреестра по Челябинской области установлены самовольные постройки строений в границах памятника природы Челябинской области озера Увильды на земельном участке ООО Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды». Материалы проверки направлены в прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования. В отношении юридического лица в Арбитражный суд Челябинской области направлено исковое заявление по сносу самовольно возведенных строений;

4) По факту установленных в границах Ашинского заказника самовольных построек гражданина Бойко Г.С. Министерством экологии подано исковое заявление в Ашинский районный суд. Решением суда исковые требования «обязать ответчика снести незаконные строения за счет собственных средств» удовлетворены в полном объеме;

5) По факту возведения деревянного сооружения на металлическом каркасе, размещенного в 5 метрах от уреза воды озера Тургояк в отношении ИП Ребров С.В. (б/о «Черника») вынесено постановление о наложении административного штрафа по ст. 8.39 КоАП РФ на сумму 15 000 руб., внесено представление о сносе возведённого деревянного сооружения.

Таблица 46. Результаты осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Челябинской области

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих региональному государствен-ному экологическому надзору | ед. | 910 976 | 193 273 | 199 157 | 199 157 |
| 2. | Численность должностных лиц ОМСУ и Министерства, осуществляющих региональной государственный экологический надзор | ед. | 59 | 61 | 61 | 28 |
| 3. | Количество проведенных проверок объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих региональному государствен-ному экологическому надзору | ед. | 1 095 | 925 | 799 | 335 |
| 4. | Количество выявленных нарушений законодательства при проведении регионального государственного экологического надзора | ед. | 1 686 | 1 594 | 1 301 | 692 |
| 5. | Количество рассмотренных материалов административных дел* за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | ед. | 1 831 | 1 562 | 1 318 | 1 039 |
| 6. | Сумма выписанных штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | тыс. руб-лей | 5 529,9 | 5 968,8 | 7 926,6 | 9 190,6 |
| 7. | Сумма уплаченных штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | тыс. руб-лей | 3 739,402 | 3 881,136 | 5 565,3 | 6 330,0 |
| 8. | Сумма возмещенного ущерба окружающей среде, выявленного в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора | млн. руб-лей | 2,917 | 1,417 | 0,872 | - |

*– в том числе постановления прокуратуры, протоколы УВД, протоколы ОМС, протоколы Министерства

В 2016 году осуществлялся федеральный государственный охотничий надзор

В соответствии с пунктом 7 Положения о Министерстве экологии Челябинской области (далее – Положение), утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г. № 366 (ред. от 19.11.2015 г.), Министерство является специально уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области по регулированию использования и охране объектов животного мира и среды их обитания, а также по осуществлению федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Челябинской области, а также является уполномоченным органом в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

В соответствии с пунктом 9 Положения основными функциями Министерства являются:

- осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Челябинской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Челябинской области;

- осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Челябинской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- предъявление исков о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

Выполнение полномочий в 2016 году осуществлялось структурным подразделением Министерства – Управлением охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания, предельная штатная численность которого составляет 32 единицы. Подведомственные Министерству учреждения и организации, наделенные контрольно-надзорными и разрешительными полномочиями и участвующие при проведении контрольных мероприятий, в 2016 году отсутствовали.

На протяжении 2016 года деятельность Министерства при проведении контрольно-надзорных мероприятий регламентировали следующие нормативно правовые документы:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Данным постановлением утверждено Положения о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре»;

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.06.2012 года № 171 «Об утверждении Административного регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора»;

- постановление Правительства Челябинской области от 16.07.2009 года № 155-П «О перечне должностных лиц (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) Министерства экологии Челябинской области, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания»;

- постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2013 года № 156-П «О перечне должностных лиц (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) Министерства экологии Челябинской области, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории Челябинской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Управлением охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства на 2016 год запланировано проведение 4 проверок соблюдения природоохранного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

План проверок выполнен, фактически за 2016 год проведено:

- 4 плановых выездных проверки соблюдения природоохранного законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- 1 внеплановая документарная проверка по обращению граждан о возможном причинении ущерба объектам животного мира и их среде обитания.

По результатам проведения проверок выявлено 13 нарушений природоохранного законодательства, направлено 13 предписаний об устранении нарушений, из них 9 вынесенных предписаний исполнены в установленные сроки, 4 находятся на исполнении.

Должностными лицами отдела федерального государственного надзора Управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, специалистами ОГУ ООПТ Челябинской области и штатными работниками охотпользователей за 2016 год проведено 2184 надзорных мероприятия по соблюдению законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В ходе надзорных мероприятий выявлено 625 административных правонарушений в области  охоты и сохранения охотничьих ресурсов, составлено 620 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 561постановление о привлечении к административной ответственности.

В рамках рассмотрения административных дел наложено штрафов на общую сумму 533,5тыс. руб., взыскано 471,5 тыс. руб. Предъявлено нарушителям административного законодательства исков за незаконное изъятие объектов животного мира на общую сумму 1299,27 тыс. рублей, взыскано ущерба на сумму 749,95 тыс. руб.

Специалистами отдела федерального государственного надзора Министерства в правоохранительные органы переданы материалы по 85 правонарушениям, предусматривающим ответственность по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В суды передано 31 дело по нарушениям в области охраны и использования объектов животного мира, предусматривающих ответственность по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе рассмотрения дел привлечено к ответственности 38 человек.

В ходе рассмотрения судебных дел предъявлено исков за незаконное изъятие объектов животного мира на общую сумму 11 157,4 тыс. рублей, взыскано 3 880,07 тыс. рублей.

За 2016 год выявлена незаконная добыча (отстрел, отлов) 173 объектов животного мира, в том числе пернатой дичи - 39 особей, пушных зверей – 4 особи, копытных животных - 130 особей.

Общий ущерб от нарушений природоохранного законодательства и незаконного изъятия охотничьих ресурсов (отстрела, отлова) в 2016 году составил 12456,67 тыс. рублей.

У правонарушителей в течение 2016 года изъято 29 единиц огнестрельного оружия. По решению судебных органов  конфисковано 12единиц охотничьего оружия. У правонарушителей изъята 41 единица прочих орудий добывания объектов животного мира, в том числе 41  орудие,  не отвечающее международным стандартам на гуманный отлов животных.

В 2016 году выявлено 26 случаев незаконного оборота продукции охоты (оборота незаконно добытых объектов животного мира). За данные правонарушения привлечено к административной ответственности 35 граждан.

На осуществление надзорных мероприятий в 2016 году из федерального бюджета (в виде субвенций на исполнение переданных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) затрачено 18143,80 тыс. рублей. В проведении надзорных мероприятий и проверок были задействованы 29 должностных лиц управления.

Управление Росприроднадзора по Челябинской области

Управлением Росприроднадзора по Челябинской области за 2016 год выявлено 421 нарушение законодательства.

Таблица 47. Основные результаты государственного экологического надзора

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих государственному региональному экологическому надзору | ед. | 662 | 662 | 662 |
| 2.Численность инспекторов, осуществляющих государственный региональный экологический надзор | ед. | штату-32 / факт.-30 | штату-32 / факт.-30 | штату- 30/ факт.-27 |
| 3. Количество проверенных объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих государственному региональному экологическому надзору | ед. | 273/169* | 301/186* | 721/362* |
| 4.Количество выявленных нарушений законодательства при проведении государственного регионального экологического надзора | ед. | 540 | 519 | 421 (400) |
| 5. Сумма выписанных штрафов за нарушения в области охраны окружающей среды, выявленных в рамках государственного регионального экологического надзора | млн. руб. | 7,554 | 11,588 | 17,761 |
| 6. Сумма уплаченных штрафов за нарушения в области охраны окружающей среды, выявленных в рамках государственного регионального экологического надзора | млн. руб. | 6,953 | 8,024 | 15,348 |
| 7. Сумма возмещенного ущерба окружающей среде, выявленного в рамках государственного регионального экологического надзора | млн. руб. | 4,392 | 22,594 | 4,99 |

* - в числителе количество проверок, в знаменателе количество объектов подлежащих региональному надзору

Таблица 48. Выявленные нарушения законодательства при проведении государственного экологического надзора

| Направления контроля | 2015 год | 2016год |
| --- | --- | --- |
| геологический контроль | 75 | 62 |
| водный контроль | 71 | 56 |
| земельный контроль | 100 | 74 |
| контроль в области охраны атмосферного воздуха | 75 | 86 |
| контроль в области обращения с отходами | 101 | 133 |
| контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий | - | - |
| контроль в области охраны животного мира на особо охраняемых природных территориях | 1 | - |
| лесной контроль на землях особо охраняемых природных территорий | 2 | 1 |
| общие виды контроля (в рамках осуществления контрольно-надзорных полномочий) | 19 | 9 |
| ВСЕГО: | 444 | 421 |

Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, осуществляемый Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области

В рамках геологического надзора проведено 28 плановых проверок соблюдения пользователями недр обязательных требований по геологическому изучению, рациональному использованию и охране недр и 12 внеплановых проверок (в 2015 году – 42 плановых и 4 внеплановых проверок).

В 2016 году обследовано 75 месторождений общераспространенных полезных ископаемых (в 2015 году – 71 месторождение).

В рамках геологического надзора в 2016 году:

- возбуждено 311 дел об административном правонарушении (в 2015 – 72 дела),

- привлечено к административной ответственности 223 лица (в 2015 – 48 лиц),

- наложено штрафов на сумму 8,753 млн. руб. (в 2015 – 3,387 млн. руб.),

- взыскано штрафов на сумму 2,412 млн. руб. (в 2015 – 0,513 млн. руб.).

В 2016 году поставлено на государственный учет (баланс запасов полезных ископаемых) 9 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Прирост запасов за 2016 год составил по строительному камню –категорий А+В+С1 в количестве 87,716 млн. куб. м., по облицовочному камню – (гранит, мрамор) категорий А+В+С1 в количестве 3,227 млн. куб. м., по кирпичной глине – 6,828 млн. куб. метров, по песку строительному (12,772 млн. куб. метров) и песчано-гравийным смесям (27,253 млн. куб. метров) – 40,025 млн. куб. метров.

Действующих лицензий предоставленных на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые на конец 2016 года 223 (на 01.01.2016 – 215 лицензий).

Действующих лицензий предоставленных на право пользования участками недр местного значения, содержащими подземные воды на конец 2016 года 403 (на 01.01.2016 – 454 лицензии).

За 2016 год выдано 149 лицензий на право пользования недрами, в том числе 16 лицензий переоформлены и 18 лицензий выданы на право пользования участками недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые. Внесено изменений и дополнений в 47 лицензий.

По государственной пошлине за совершение действий связанных с оформлением, переоформлением лицензий и внесением изменений в лицензии в бюджет Челябинской области за 2016 год поступили денежные средства в размере 1071,65 тыс. руб. (в 2015 году – 605,35 тыс. руб.).

За 2016 год проведено 24 заседания экспертного совета по лицензированию пользования участками недр местного значения при Министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области (в 2015 году – 22 заседания).

В результате принятых мер по контролю за исполнением условий лицензионных соглашений в 2016 году недропользователям было направлено 139 уведомлений о нарушении условий лицензионного соглашения,  деятельность была приостановлена по 30 лицензиям, досрочно прекращено 43 лицензии (в 2015 году – направлено 51 уведомление, приостановлено 31 и досрочно прекращено 60 лицензий на право пользования недрами).

Увеличение налога на добычу полезных ископаемых в 2016 году в сравнении с 2015 годом составило 11,6 %. Так, доходы областного бюджета по налогу на добычу полезных ископаемых в 2016 году составили 1367,70 млн.руб., в 2015 году – 1224,95 млн. руб.

По регулярным платежам за пользование недрами (ренталс) поступление денежных средств увеличилось на 1,37 %, а именно: в 2016 году в областной бюджет поступило 2,294 млн. руб., в 2015 году 2,263 млн. руб.

Таблица 49. Основные результаты государственного геологического надзора

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих государственному региональному геологическому надзору (на 31 декабря отчетного года) | ед. | 227 | 955 | 961 |
| Численность инспекторов, осуществляющих государственный региональный геологический надзор | ед. | 6 | 6 | 5 |
| Количество проверенных объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих государственному региональному геологическому надзору | ед. | 44 | 46 | 40 |
| Количество выявленных нарушений законодательства при проведении государственного регионального геологического надзора | ед. | 80 | 72 | 311 |
| Сумма выписанных штрафов за нарушение в области охраны недр, выявленных в рамках государственного регионального геологического надзора | млн. руб. | 1,83 | 3,38 | 8,753 |
| Сумма уплаченных штрафов за нарушение в области охраны недр, выявленных в рамках государственного регионального геологического надзора | млн. руб. | 0,63 | 0,51 | 2,41 |

Где:	SO2 – диоксид серы; NOx – оксид азота;

ЛОСНМ – летучие органические соединения неметановые;

CO – оксид углерода;

C – твердые частицы;

NH3 – аммиак;

CH4 – метан.

# Footnotes

Данные с сайта Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Уральское УГМС»

Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области

Данные Управления Росприроднадзора по Челябинской области

Данные Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления  (далее именуется – Нижне-Обское БВУ)

Данные Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»

Данные Нижне-Обского БВУ по предприятиям, представившим формы  2-ТП (водхоз).

Данные Нижне-Обского БВУ

Данные Нижне-Обского БВУ

Данные Управления Росприроднадзора по Челябинской области

Данные Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»

Данные Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»

Данные по состоянию питьевого водоснабжения приведены из Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2016 году»

Данные Министерства общественной безопасности Челябинской области

Данные Филиала ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА» - «ЦЗЛ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Данные Министерства общественной безопасности Челябинской области

Данные из Регионального доклада «О состоянии и использовании земель в Челябинской области в 2016 году» Управления Росреестра по Челябинской области.

Данные Роспотребнадзора по Челябинской области

По данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области

Данные Министерства экологии Челябинской области

Данные Челябинскнедра

Данные Министерства имущества и природных ресурсов Челябинскойобласти

Данные ОГУ ООПТ Челябинской области

Данные Управления Росреестра по Челябинской области

Данные Главного управления лесами Челябинской области

Данные филиала ФБУ «Рослесозащита - «Центр защиты леса Челябинской области»

Данные Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

Данные Министерства экологии Челябинской области

Данные Министерства экологии Челябинской области

Данные Министерства экологии Челябинской области

Информация Челябинскстата

Информация Министерства финансов Челябинской области

Данные Челябинскстата

Данные Челябинскстата

Данные Министерства экологии Челябинской области

Данные Министерства экологии Челябинской области

Данные Управления лесами Челябинской области

# Text boxes

КЫШТЫМСКИЙ

КЛАСТЕР

САТКИНСКИЙ

КЛАСТЕР

УСТЬ-КАТАВСКИЙ

КЛАСТЕР

МАГНИТОГОРСКИЙ

КЛАСТЕР

ЧЕЛЯБИНСКИЙ

КЛАСТЕР

КАРАБАШСКИЙ

КЛАСТЕР